Dédicace

Sur le plan personnel, ce travail est dédié à ma famille.

Je réserve une mention particulière à ma femme HoudaTrifi qui m’a soutenu le long de mon chemin et ma petite fille adorable Essil que Dieu la protège.

Remerciements

Avant tout, je remercie Dieu le tout-puissant de m’avoir donné la force, le courage, la santé et la patience pour pouvoir accomplir ce travail.

Merci aux membres du jury d’avoir accepté de juger ce travail.

J’exprime tout d’abord mes remerciements au Monsieur Hatem AOUADI, Professeur technologue, à l’ISET de Charguia qui m’a honoré de sa confiance en acceptant la direction de ce travail. Je tiens à le saluer pour son exigence, sa disponibilité, ses encouragements, et ses conseils très précieux, je suis très reconnaissante de la confiance qu’il m’a témoignée.

Je tiens tout particulièrement à exprimer ma sincère reconnaissance aux enseignants d’UVT, qui m'ont, chacun à sa manière, soutenu, aidé et encouragé à réaliser ce travail.

Enfin, je remercie tous ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réalisation de ce travail

Sommaire

Dédicace	1

Remerciements	2

Sommaire	3

Liste de figures	5

Liste des tableaux	6

Liste des abréviations	7

Introduction	8

Chapitre 1 : Partie bibliographique	9

1.1 Présentation du Centre d’Appareillage Orthopédique	10

1.1.1 Généralité	10

1.1.2 Historique	10

1.1.3 Effectifs	10

1.1.4 Évolution de l'activité	11

1.2 La notion du risque	11

1.2.1 Risque et concepts associés	11

1.2.2 Modélisation du risque	16

1.2.3 Les composants du risque	16

1.3 Management du risque	18

1.3.1 Définition	18

1.3.2 Objectifs	18

1.3.3 Processus de mangement du risque selon ISO/FDIS 31000	19

1.3.4 Le risque au sein des référentiels : système de management qualité sécurité environnement (SMQSE)	21

1.3.5 Les méthodes de Management du Risque	24

1.4L’approche processus	37

1.4.1Termes et définitions	37

1.4.2Historique de l’approche processus	37

1.4.3 Principe de l'approche processus	38

1.4.4 Contribution du management de risque à l’approche processus	39

1.4.5 L’approche processus selon la norme ISO 9001	40

1.4.6 L’approche processus selon la norme NF ISO 31000	41

1.4.7 Finalité d'une approche processus	41

1.4.8 Domaine d'application d'une "Approche Processus"	42

1.4.9 Principales étapes d’une approche processus selon FD X 50-176	42

1.4.10Typologie des processus	45

1.4.11La cartographie des processus	46

1.4.12 Fiche processus	47

1.4.13 Les méthodes d'identification des processus selon la NORME AFNOR FDC X50-176	48

Chapitre 2 : Résultats	50

2.1 Identification des processus et mise en place des fiches processus	51

2.1.1 Cartographie des processus	51

2.1.2 Elaboration des fiches processus	51

2.2 Identification et analyse des parties intéressées	58

2.3 L'Analyse des risques QSE	61

2.3.1Analyse des risques liés aux processus	61

2.3.2Analyse des risques liés à l’environnement	80

2.3.3 Analyse des risques liés à la Sécurité et Santé au Travail	95

2.4 Identification des exigences légales et autres exigence	113

Décret N° 88-1981 du 13 décembre 1988	115

Norme ISO 9001 :2015	115

Conclusion générale	117

Annexes	118

Annexe1	119

Audits qualite internes	119

Annexe 2	122

Notice de Poste	122

Annexe 3	123

Affiche	123

Liste de figures

Figure 1: Evolution de la production au centre d'appareillage à 2015-2018 (Statistique CAO)	11

Figure 2: Exemple de cartographies des risques dans un groupe industriel (Kerebel, 2009).	13

Figure 3: Modélisation du risque (Leduc, 2016)	16

Figure 4: le processus de management du risque selon la norme ISO 31000 (ISO/FDIS3100, 2009)	21

Figure 5: Représentation d'un nœud-papillon (CRAIM, 2004)	29

Figure 6: Méthode Organisée et Systémique d’Analyse des Risques (MOZAR) (Postel, 1946)	31

Figure 7: Cartographie matricielle du processus de management du risque (Jadid et al., 2015)	35

Figure 8:Etapes principales d'une approche processus selon la norme ISO31000 (FDX50-176, 2005)	45

Figure 9: Cartographie des processus	47

Figure 10: Cartographie de processus du centre d'appareillage orthopédique	51

Figure 11: Cheminements des mesures de prévention des risques (CNESST, 2016)	95

Liste des tableaux

Tableau 1: Effectif personnel du CAO au 31 décembre 2018 (Donnés CAO).	10

Tableau 2: Les grandes catégories de dangers (Service du capital humain, 2010).	14

Tableau 3: Exemples d'aspect et impact environnemental (INGRIDD, 2019)	15

Tableau 4: Echelles de fréquence d’occurrence selon la norme NF EN 50126 (Mazouni, 2008)	17

Tableau 5: Echelles de gravité selon la norme NF EN 50126 (NF EN 50126, Janvier 2000) (Mazouni, 2008)	18

Tableau 6 : La démarche d’Analyse Préliminaire de Risque (APR) (Mazouni, 2008)	26

Tableau 7: Un extrait du tableau d'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité	27

Tableau 8: Résultats d'analyse HAZOP	30

Tableau 9: Classification des méthodes du management des Risques (Postel, 1946)	34

Tableau 10: Identification et analyse des parties intéressées	59

Tableau 11: Echelle de vraisemblance/fréquence	62

Tableau 12: Echelle de gravité	62

Tableau 13: Echelle de criticité	62

Tableau 14: Identification et évaluation des risques processus	64

Tableau 15: Plan d'action du risque processus	73

Tableau 16: Echelle de vraisemblance/fréquence	80

Tableau 17: Échelle de cotation de la gravité de l’impact- Analyse environnementale	81

Tableau 18: Échelle de criticité	81

Tableau 19: analyse des impacts environnementaux	82

Tableau 20: Plan d'action face aux aspects environnementaux significatifs	87

Tableau 21:Echelle de vraisemblance/fréquence	96

Tableau 22: Échelle de cotation de la gravité	96

Tableau 23: Echelle de criticité	96

Tableau 24: Identification et évaluation des risques SST	97

Tableau 25: Plan d'action des risques SST	103

Tableau 26: Exigences légales et autres exigences	113

Liste des abréviations

AE : Aspect Environnemental

AMDEC : Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

APR : Analyse Préliminaire de Risque

CAO : Centre d’Appareillage Orthopédique

EPI : Equipement de Protection Individuelle

HACCP ; Hazard Analysis Critical Control Point

HAZOP:  HAZard and OPerability studies

IE: Impact Environmental

ISO : Organisation internationale de standardisation

LOPA : Layers of Pretection Analysis

MOSAR : La méthode Organisée et Systémique d’Analyse des Risques

PI : Partie Intéressée

QSE : Qualité, Sécurité, Environnement

SM : Système de Management

SME : Système de Management Environnemental

SMQ : Système de Management de Qualité

SMQSE : Système de Management Qualité Sécurité Environnement

SMSST : Système de Management, de Santé et Sécurité au Travail

SST : Santé et Sécurité au Travail

Introduction

Avec l’internationalisation des échanges, la globalisation de l’économie, les progrès technologiques, toute entreprise se trouve confrontée à différentes natures de risques qui peuvent engendrer des conséquences néfastes sur la satisfaction de leurs clients, l’environnement, la santé et sécurité des personnes au travail.

Par conséquent, la maîtrise des risques devient une priorité fondamentale. Le management du risque connaît une attention renforcée de la part des entreprises et d'autres parties intéressées. En fait, c’est un choix stratégique fort, qui permet aux entreprises de bénéficier d’un avantage compétitif et d’atteindre leurs objectifs avec plus de sécurité.

Le management des risques a connu une grande évolution à travers les pratiques et la recherche scientifique, aboutissant à une démarche structurée et utilisant plusieurs méthodes d'analyse des risques.

Dans ce contexte, l'objet de ce projet de fin d’études est l'identification, l'analyse et l'évaluation des risques au sein du centre d'appareillage orthopédique

Le présent mémoire comprend deux chapitres :

Le premier chapitre s’articule autour de quatre parties. La première partie présente sommairement l'entreprise d'accueil. La notion de risque et les termes associés sont précisés dans la deuxième partie. Le principe de management du risque est abordé avec une présentation de quelques méthodes d'analyse de risque dont l'usage est particulièrement répandu dans la troisième partie. Enfin, la dernière partie est consacrée pour l'approche processus.

Le deuxième chapitre du présent mémoire est consacré à l’application de l’approche de risque au centre d’appareillage orthopédique.

D’abord, nous allons:

- Définir et décrire les processus du CAO

- Identifier et évaluer les parties intéressées et leurs attentes

Puis nous allons identifier, analyser et proposer un plan d’action pour :

- Les risques des processus,

- Les risques SST

- Les aspects et impacts environnementaux significatifs

En fin, nous allons identifier les exigences légales et d’autres exigences.

Chapitre 1 : Partie bibliographique

1.1 Présentation du Centre d’Appareillage Orthopédique

1.1.1 Généralité

Le centre d’appareillage orthopédique (CAO) est un centre public, fondé en 1966 à Manouba, spécialisé dans la fabrication des prothèses et orthèses sur-mesure pour des personnes atteintes d'un handicap physique.

Le centre agit comme structure centrale qui accompagne, guide, supervise et approvisionne 4 annexes régionaux : CAO Sousse, CAO Sfax, CAO Kairouan, CAO Nabeul.

1.1.2 Historique

Mars 1966 : la création du CAO Manouba dans le cadre de la coopération Tuniso-allemande.

Avril 1969 : la création du centre régionale de Sousse

Décembre 1970 : le CAO a été placé sous l’autorisation du ministère des Affaires sociales.

Janvier 1982 : la création du centre régionale de Sfax.

Avril 1984 : la création du centre régionale de Kairouan.

Décembre 1989 : la création du centre régionale de Nabeul.

Février 1995 : le transfert du centre à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

1.1.3 Effectifs

Le tableau 1 présente une vue d’ensemble sur l’effectif du personnel du CAO au 31 décembre 2018.

Tableau 1: Effectif personnel du CAO au 31 décembre 2018 (Donnés CAO).

| Centre | Technique | Administratif | Gardiennage et ménage | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manouba | 41 | 31 | 12 | 84 |
| Sfax | 6 | 5 | 4 | 15 |
| Sousse | 9 | 3 | 5 | 17 |
| Kairouan | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Nabeul | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 64 | 39 | 22 | 125 |

1.1.4 Évolution de l'activité

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du centre d’appareillage et ses annexes entre les années 2015 et 2018.

Figure 1: Evolution de la production au centre d'appareillage à 2015-2018 (Statistique CAO)

1.2 La notion du risque

1.2.1 Risque et concepts associés

1.2.1.1 Le risque

Définition

La notion du risque, parait complexe, a été évoluée au fil du temps. Plusieurs personnes croient parler du risque alors qu’ils traitent en fait des notions distincts (événement, menace, gravité…).

On trouve dans la littérature différentes définitions et conceptions de la notion du risque. Nous nous limitons ici de la définition de l’ISO Guide 73 (2009):

le risque est « L’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs ».

On note que :

- L’effet est défini comme étant « l’écart positif et /ou négatif par rapport à une attente ».

- Les objectifs peuvent avoir différents aspects (par exemple buts financiers, de santé et de sécurité ou d’environnements) et peuvent concerner différents niveaux (niveau stratégique, niveau d’un projet, d’un produit, d’un processus, ou d’un organisme tout entier)

Classifications des risques

Il existe diverses classifications des risques que ça soit par leurs natures, leurs origines, ou leurs impacts. La figure ci-dessous propose un exemple de cartographies des risques.

Institutionnel et Société

• Environnement politique

• Environnement juridique

• Environnement social

• Environnement sociétal

• Réglementation

• Mécanisme de fixation des prix

• Environnement économique et monétaire

Marché

• Concurrence

• Attentes clients / marché

• Mutation technologique

• Marchés financiers

Catastrophe

• Catastrophe naturelle

• Accident d’origine externe / Trouble externe

Risques externes

Stratégie / Développement

• Veille stratégique

• Veille technologique / R&D / Conception

• Propriété industrielle

• Acquisition / Cession

• Maîtrise partenariats / co-entreprises

• Gestion de projet

Management / Organisation

• Efficacité de l’organisation/ gestion des responsabilités

• Gestion du changement

• Plan de continuité d’activité

• Gestion de crise

Pilotage de la performance

• Pertinence des indicateurs

• Contrôle des participations

STRATÉGIE – MANAGEMENT – PILOTAGE

Commercial

• Stratégie

• Satisfaction clients / Services

• Qualité Produit / Santé Produit

• Gestion commerciale

Exploitation

• Outil industriel

• Outil de distribution

• Sous-traitance

• Conformité réglementaire

• Maîtrise coûts de production

Finance

• Risques de marchés

(Change, taux, prix matière)

• Financement / Trésorerie

• Fiscalité/ Douanes

• Assurance

• Comptabilité

RH

• Gestion compétences et savoir

• Évaluation /Motivation

• Gestion administrative

• Climat / Relations sociales

• Santé des employés

Juridique

• Droit de la concurrence

• Conformité réglementaire

• Suivi des litiges

• Négociation et contractualisation des accords

• Connaissance des accords

Appro / Achats

• Chaîne matière

• Ressources produit (appro)

Sécurité / Sûreté /Environnement

• Risque technologique

• Risque opérationnel

• Risque transport

• Sûreté biens et personnes

• Environnement

• Pollution

SIT

• Performance

• Sûreté de l’information

• Conduite de projet SI

• Gestion de changements

• Exploitation informatique

• Habilitations/ Séparation tâches

Comportement

• Éthique

• Fraude

• Respect des procédures

Image

• Image / Communication

Risques opérationnels

Figure 2: Exemple de cartographies des risques dans un groupe industriel (Kerebel, 2009).

1.2.1.2 Le danger

Il existe un grand nombre de définitions du « danger », mais la définition la plus courante dans le contexte de la SST est selon le référentiel ISO 45001 (2018) : le danger est « Source susceptible de causer traumatisme et pathologie »

Classifications du Danger

On reconnaît généralement huit grandes catégories de dangers :

Tableau 2: Les grandes catégories de dangers (Service du capital humain, 2010).

| CATÉGORIES | EXEMPLES DE DANGERS |
| --- | --- |
| PHYSIQUE | Bruit Éclairage Vibration Hauteur Rayons UV Température environnante Rayonnement ionisant (rayons x, alpha, bêta, gamma et source radioactive) Rayonnement de basse fréquence (fréquence radio, micro-ondes, etc.) |
| MÉCANIQUE | Énergie potentielle accumulée (mécanique, gaz, vapeur, etc.) Masse, vitesse, mouvement, force Pièce mobile en mouvement (courroies, convoyeurs, ventilateurs, chaînes, angles rentrants) Gravité terrestre (chute d’élément ou d’un travailleur) Forme, caractéristique (pointu, tranchant, rugueux, etc.,) Résistance physique et mécanique Déplacement de charge à l’aide d’appareil de levage (pont roulant, treuil, palan, élingue, chariot élévateur, etc.) Autres |
| ÉLECTRIQUE | Conducteurs sous-tension Éléments ou composantes sous tension Énergie électrostatique Arc électrique Autres |
| THERMIQUE | Objets, matériaux, produits à des températures extrêmes (chaud, froid) Présence de flamme ou de source d’explosion Rayonnement ou présence de sources de chaleur (infrarouge, four, vapeur, etc.) Autres |
| CHIMIQUE | Contaminants (fumée, vapeur, brouillard, poussières, gaz d’échappement, etc.) Silice Amiante Matières dangereuses (gaz comprimé, matière inflammable, combustible, comburante, toxique, corrosive, réactive ou explosive) Autres |
| BIOLOGIQUE | Animaux Insectes Humains Plantes Virus, bactéries, champignons, moisissures Autres |
| ERGONOMIQUE | Allure, cadence, fréquence Espace restreint Fatigue visuelle Manutention de charge Posture du corps ou d’une partie du corps Autres |
| PSYCHOSOCIAUX | Harcèlement Violence Travaux simultanés de nature différente dans un même lieu Vols Stress Organisation du travail Autres |

1.2.1.3 Aspect environnemental/Impact environnemental

Aspect environnemental (AE) : élément des activités, produits ou services d’un organisme susceptible d’interactions avec l’environnement (WK-HSQE).

Impact environnemental (IE) : toute modification de l’environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des activités, produits ou services d’un organisme (WK-HSQE).

Aspect Environnemental Significatif (AES) : C’est un aspect environnemental qui peut avoir un impact significatif sur l'environnement (WK-HSQE).

Selon la norme ISO 14001 (2015), l'entreprise doit déterminer ses AES (chapitre 6.1.2 de la norme).

En pratique, une activité engendre un AE qui de son tour produit un IE du fait de la modification de l'environnement.

Activité → AE→ IE

Tableau 3: Exemples d'aspect et impact environnemental (INGRIDD, 2019)

| Activité | Aspect | Impact |
| --- | --- | --- |
| Sciage de planches | Rejet de poussières de bois | Pollution de l'air |
| Stockage de produits toxiques pour l'environnement aquatique | Fuite d'une cuve | Pollution sol et eau |
| Combustion | Consommation de charbon | Épuisement des ressources naturelles fossiles |
| Combustion | Rejets d’oxydes d’azote NOx | Pollution de l’air |
| Maintenance | Production chiffons souillés d’huiles et graisses | Impacts liés au stockage, à la collecte et à l’incinération des déchets |
| Dépotage fioul | Déversement accidentel de fioul | Pollution de la rivière |

1.2.1.4 Dommage

Le guide  ISO/CEI 51 (2014) définit la notion de dommage :

Dommage : blessure physique ou atteinte à la santé des personnes, aux biens ou à l’environnement.

1.2.2 Modélisation du risque

La figure 3 montre le processus d’apparition d’un dommage :

Dommage

Evénement dangereux

Situation dangereuse

Personne

Danger

Figure 3: Modélisation du risque (Leduc, 2016)

1.2.3 Les composants du risque

- L’événement redouté  est un événement qui ne doit pas se produire ou devant se produire avec une probabilité peu élevée (Boualnger, 2011).

Et selon ISO Guide 73 (2009) un événement est l’occurrence ou changement d’un ensemble particulier de circonstances.

- La Fréquence d’occurrence : la fréquence d’occurrence d’un événement est la mesure du nombre moyen d’occurrences attendues en un laps de temps donné dans des conditions connues. Cette fréquence est estimée sur une période de temps donnée (année, jour, heure, etc.) (Mazouni, 2008).

Les classes de fréquence présentées dans le tableau 4 sont proposées dans la norme NF EN 50126 (NF EN 50126, Janvier 2000).

Tableau 4: Echelles de fréquence d’occurrence selon la norme NF EN 50126 (Mazouni, 2008)

| Niveau | Description |
| --- | --- |
| Invraisemblable | Extrêmement improbable. On peut supposer que la situation dangereuse ne se produira pas |
| Improbable | Peu susceptible de se produire mais possible. On peut supposer que la situation dangereuse peut exceptionnellement se produire |
| Rare | Susceptible de se produire à un moment donné du cycle de vie du système. On peut raisonnablement s’attendre à ce que la situation dangereuse se produise. |
| Occasionnel | Susceptible de survenir à plusieurs reprises. On peut s’attendre à ce que la situation dangereuse survienne à plusieurs reprises. |
| Probable | Peut survenir à plusieurs reprises. On peut s’attendre à ce que la situation dangereuse survienne souvent. |
| Fréquent | Susceptible de se produire fréquemment. La situation dangereuse est continuellement présente. |

- Gravité : C’est le caractère de ce qui est important, de ce qui ne peut être considéré avec légèreté, de ce qui peut avoir des suites fâcheuses. La gravité caractérise globalement l'ensemble des conséquences parmi différentes classes d’importance. Cette classification est effectuée généralement par des experts. La norme ferroviaire NF EN 50126 propose quatre échelles de gravité (Mazouni, 2008).

Tableau 5: Echelles de gravité selon la norme NF EN 50126 (NF EN 50126, Janvier 2000) (Mazouni, 2008)

| Gravité | Conséquences pour les personnes ou l’environnement | Conséquences pour le service |
| --- | --- | --- |
| Insignifiant | Eventuellement une personne légèrement blessé |  |
| Marginal | Blessures légères et/ou menace grave pour l’environnement | Perte d’un système important |
| Critique | Un mort et/ou une personne grièvement blessée graves et/ou des dommages graves pour l’environnement | Dommages graves pour un (ou plusieurs) système(s) |
| Catastrophique | Des morts et/ ou plusieurs personnes gravement blessées et/ou des dommages majeurs pour l’environnement | Dommages mineurs pour un système |

1.3 Management du risque

1.3.1 Définition

Le management du risque est un concept récent qui n’a fait son apparition que vers les années 1950 aux Etats-Unis. Similairement, aux définitions du risque évoqué précédemment, il existe plusieurs définitions du management du risque. Parmi ces définitions, le standard ISO guide 73 (2009) définit le management du risque comme : « Les activités coordonnées dans le but de diriger et piloter un organisme vis-à-vis du risque. »

Le management du risque peut s’appliquer à l’ensemble de l’organisme, dans tous ses domaines et à tous ses niveaux, à tout moment, ainsi qu’à des fonctions, des projets et des activités particulières. Il peut être introduit dans tous les processus de management de la qualité (ISO/FDIS3100, 2009).

1.3.2 Objectifs

La mise en œuvre et le maintien du management du risque au sein de l’organisme permet :

- D’accroître la vraisemblance d'atteindre les objectifs,

- D’encourager un management proactif,

- De prendre conscience de la nécessité d'identifier et de traiter le risque à travers tout l'organisme,

- D’améliorer l'identification des opportunités et des menaces,

- De se conformer aux obligations légales et réglementaires ainsi qu'aux normes internationales,

- D’améliorer la rédaction des rapports financiers,

- D’améliorer la gouvernance,

- D’accroître l'assurance et la confiance des parties prenantes,

- D’établir une base fiable pour la prise de décision et la planification,

- D’améliorer les moyens de maîtrise,

- D’allouer et d'utiliser efficacement les ressources pour le traitement du risque,

- D’améliorer l'efficacité et l'efficience opérationnelles,

- De renforcer les performances en matière de santé et de sécurité, ainsi que de protection environnementale,

- D’améliorer la prévention des pertes et le management des incidents,

- De minimiser les pertes,

- D’améliorer l'apprentissage organisationnel,

- D’améliorer la résilience organisationnelle (ISO/FDIS3100, 2009).

1.3.3 Processus de mangement du risque selon ISO/FDIS 31000

Le processus de management du risque est présenté comme une « application systématique » d’un certain nombre d’activités  (ISO/FDIS3100, 2009):

- L’établissement du contexte : permet de définir l’ensemble des paramètres externes ou internes au système à tenir en compte ainsi que les méthodes qui seront utilisées pour l’identification et l’évaluation des risques ;

- L’identification des risques : processus de recherche des risques, description de ces sources, leurs causes et leurs conséquences possibles. Le but est d’élaborer une liste des risques potentiels. L'identification des risques peut faire appel à plusieurs des outils tels que : des données historiques, des analyses théoriques, des avis d'expert et autres personnes compétentes, brainstorming… ;

- L’analyse des risques : processus mis en œuvre pour comprendre la nature d'un risque. Il permet d’exprimer quantitativement ou qualitativement la fréquence d’occurrence et les conséquences de chacun des risques identifiés.

- L’évaluation des risques : sur la base de critères définis lors de l’établissement du contexte les risques seront comparés afin de sélectionner ceux qui devront être traités de ceux qui ne le seront pas. Deux éléments clé permettent l’évaluation du risque :

- La fréquence d’occurrence ;

- La gravité

L’évaluation des risques est la factrice primordiale de toute prise de décision.

- Le traitement des risques : consiste dans le choix d’une solution pour traiter le risque. La norme cite plusieurs exemples d’options possibles :

- Éviter le risque

- Supprimer la source de risque

- Modifier la vraisemblance d’un événement potentiel

- Modifier la conséquence

- Partager le risque avec une autre partie

- Accepter le risque : Maintien du risque fondé sur un choix argumenté.

La figure 4 présente le processus de management du risque selon la norme ISO 31000.

Etablissement du contexte

Identification du risque

Analyse du risque

Surveillance et revue

Traitement du risque

Evaluation du risque

Appréciation du risque

Communication et concertation

Figure 4: le processus de management du risque selon la norme ISO 31000 (ISO/FDIS3100, 2009)

1.3.4 Le risque au sein des référentiels : système de management qualité sécurité environnement (SMQSE)

Le management des risques fait désormais partie intégrante des trois grands référentiels de management.

1.3.4.1Les risques du management de la qualité ISO 9001 :2015

La norme ISO 9001, est un référentiel qui permet de mettre en œuvre des dispositions permettant de satisfaire aux exigences des clients (ISO9001, 2015).

Pour garantir la satisfaction du client et plus globalement des parties prenantes, la version 2015 met l’accent sur :

- La prise en compte très expliciter du risque

Le risque est pris en considération de façon plus précise dans la version 2015 que dans les précédentes versions de la norme.

- Une approche par les risques adaptée et proportionnée

Les actions d’analyse, de surveillance, de correction, du système de management doivent être proportionnées à la nature des risques.

- L’efficacité et la performance du système grâce aux risques

La maîtrise des risques garantit l’amélioration de l’efficacité et de la performance du SMQ.

- L’intégration des systèmes de management grâce aux risques

Le management du risque facilite l’intégration des systèmes de management entre eux (qualité, environnement, sécurité de l’information, etc.).

- Le rôle majeur de la direction dans la prise en compte des risques et opportunités

La direction joue un rôle important dans la prise en compte des risques et opportunités qui conditionnent la conformité des produits et la satisfaction des clients.

- L’identification et l’analyse dès le départ du système de management

L’ISO 9001:2015 exige l’identification et l’analyse de risques dès la planification du SMQ.

1.3.4.2 Les risques du management de l’environnement ISO 14001 :2015

L’ISO14001 :2015 spécifie les exigences relatives à un SME pouvant être utilisé par un organisme afin de mieux maitriser l’impact de ses activités sur l’environnement et d’améliorer l’efficacité de son SME.

Dans la nouvelle structure de la norme ISO 14001, dite de haut niveau (high level structure [HLS]), on trouve un nouvel article, l’article 6, relatif à la planification. Il introduit l’approche par les risques au sein du système de management. Il énonce que l’organisme doit déterminer ses risques/opportunités à traiter, réaliser la planification des actions de traitement et de leur déploiement ainsi que leur évaluation. Ceci est réalisé sur les § 6.1 (« Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités ») et 6.2 (« Objectifs environnementaux et planification des actions pour les atteindre »), en tenant en compte les éléments qui proviennent des § 4.1 (« Compréhension de l’organisme et de son contexte ») et 4.2 (« Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées »).

Les sources possibles de risques et d’opportunités découlent :

– des enjeux internes et externes (§ 4.1) ;

– des demandes des parties intéressées (§ 4.2) ;

– des aspects environnementaux significatifs (§ 6.1.2) ;

– des situations d’urgence (§ 6.1.1) ;

– des obligations de conformité (§ 6.1.3).

1.3.4.3 Les risques du management de SST ISO 45001 :2018

À partir de 2013, les travaux réalisés dans le cadre de l’ISO ont abouti à la norme ISO 45001 qui a été publiée dans sa version définitive en mars 2018 relative aux systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail. Le texte de la norme suit la même structure HLS des autres normes de systèmes de management telles qu’ISO 14001 et ISO 9001. Cette norme tient compte d’autres normes internationales dans ce domaine comme OHSAS 18001, les principes directeurs ILO-OSH de l’Organisation internationale du travail, diverses normes nationales et les normes internationales du travail et les conventions de l’OIT (Afnor, 2018).

Les principales évolutions issues de l’ISO 45001

- La structure HLS avec les nouvelles exigences : contexte (enjeux), parties intéressées, risques et opportunités.

En prenant en compte les enjeux mentionnés en 4.1 (contexte), les exigences mentionnées en 4.2 (parties intéressées) et 4.3 (périmètre d’application de son système de management de la S&ST), l’organisme doit identifier des dangers (6.1.2), évaluer des risques et opportunités pour la S&ST (6.1.2.2 et 6.1.2.3), élimination des dangers et réduction des risques pour la S&ST (8.1.1).

- Les travailleurs au cœur de la norme ISO 45001 associés au leadership

Au chapitre 5.1 (« Leadership et engagement »), il est demandé à la direction de démontrer son leadership et son engagement vis-à-vis du système de management santé et sécurité du travail.

Au chapitre 5.4 « Consultation et participation des travailleurs » L’organisme doit établir, mettre en œuvre et tenir à jour un processus pour la consultation et la participation des travailleurs et, quand ils existent, les représentants des travailleurs

- De l’importance de la réglementation dans l’ISO 45001.

La réglementation est principalement mentionnée dans deux paragraphes majeurs :

- Au chapitre 6, « Planification » (§ 6.1.3 Détermination des exigences légales et autres exigences).

- Au chapitre 9, « Évaluation des performances » (§ 9.1.2 Évaluation de conformité).

Il ne s’agit donc pas seulement de réaliser une veille réglementaire afin de collecter les textes applicables à l’activité, mais aussi d’évaluer les pratiques par rapport à l’ensemble des exigences, qu’elles soient de nature légale ou autre (Mazouni, 2008).

1.3.5 Les méthodes de Management du Risque

1.3.5.1 Classification des méthodes

1.3.5.1.1 Approche déterministe / probabiliste

* Les méthodes déterministes tiennent compte des défaillances réelles des équipements et quantifient les conséquences pour différentes cibles comme les personnes, les installations. Elles mettent l’accent sur l’évaluation et le contrôle des conséquences d’un accident et consiste à vérifier que les conséquences sont maîtrisées (Mazouni, 2008).

* Les méthodes probabilistes sont basées sur l’évaluation de la probabilité d’occurrence des situations dangereuses ou de la survenance d’un accident potentiel en fonction des probabilités d’occurrence des défaillances des équipements (Mazouni, 2008).

Elles se concentrent sur l’estimation de la probabilité d’occurrence de cet accident et se propose de démontrer que la probabilité est maintenue à des valeurs considérées comme acceptables (Mazouni, 2008).

1.3.5.2 Méthodes qualitatives/ quantitatives

Les méthodes qualitatives sont utilisées dans la phase préliminaire d’évaluation des risques. Elles consistent à identifier l’ensemble des situations dangereuses susceptibles de survenir. Elles s’utilisent dans des domaines où les connaissances sont peu formalisées ou difficilement quantifiables (Mazouni, 2008).

Les méthodes quantitatives permettent de quantifier et d’analyser les conséquences des défaillances, des fréquences et des risques.Ces méthodes doivent faire appel aux données de retour d’expérience de très bonne qualité afin d’être fiables et crédibles (Mazouni, 2008).

1.3.5.3 Démarche déductive/ inductive

Les méthodes inductives sont basées sur une analyse « montante » où l’on identifie toutes les combinaisons d’événements élémentaires possibles qui peuvent entraîner la réalisation d’un événement unique indésirable : la défaillance (Mazouni, 2008).

Les méthodes déductives : la démarche est inversée puisque l’on part de l’événement non désiré, la défaillance, et l’on recherche ensuite par une approche descendante toutes les causes possibles. Le système est supposé défaillant et l’analyse porte sur l’identification des causes susceptibles de conduire à cet état (Mazouni, 2008).

1.3.5.4 Exemples des méthodes d’analyse du risque

L'Analyse Préliminaire de Risque – APR

Selon la norme CEI-300-3-9 (CEI 300-3-9, 1995) : « L’APR est une technique d’identification et d’analyse de la fréquence du danger qui peut être utilisée lors des phases amont de la conception pour identifier les dangers et évaluer leur criticité ». Le but consiste à identifier les entités dangereuses d’un système, puis à regarder pour chacune d’elles comment elles pourraient générer un incident ou un accident plus ou moins grave suite à une séquence d’événements causant une situation dangereuse (Mazouni, 2008; Postel, 1946).

Cette méthode n’est pas destinée à traiter en détail la matérialisation des scénarios d’accident, mais plutôt à mettre rapidement en évidence les gros problèmes susceptibles d’être rencontrés pendant l’exploitation du système étudié.

L’APR peut aussi, et même doit être complétée par la plupart des analyses de risques fonctionnelles telles que l’AMDEC ou l’Arbre de Défaillances.

La démarche APR peut prendre des formes extrêmement diverses ; un exemple est donné au tableau ci-dessous. Néanmoins, sous des apparences variées, on retrouve systématiquement trois phases qui sont aussi trois objectifs :

- Identification des dangers, des événements redoutés à prendre en compte.

- Evaluation et classement des risques associés.

- Propositions des mesures de couverture des risques (Mazouni, 2008).

Tableau 6 : La démarche d’Analyse Préliminaire de Risque (APR) (Mazouni, 2008)

| Produit / Équipement | Événement Redouté Central | Événement Initiateur | Phénomène dangereux | Intensité - Cible potentielle | G0 | Barrières de sécurité | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AMDEC : analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité

L'AMDEC est actuellement la technique la plus utilisée dans l'analyse des risques (Landy, 2006).

C’est une méthode d’analyse préventive qui permet :

- La recherche des défauts (potentiels) du produit, engendrés par les processus.

- L’évaluation des leurs effets.

- L’identification des causes possibles.

- La recherche d’actions correctives et ou préventives et leur mise en œuvre.

L'AMDEC complète la première version de la démarche intitulée : "AMDE" dont est absente la notion de criticité. La criticité est un paramètre essentiel pour compléter la portée de l'analyse de risques et obtenir ainsi un véritable instrument d'aide à la décision.

La criticité est en fait la gravité des conséquences de la défaillance, déterminée par calcul.

C= F x D x G

F : fréquence d’apparition de la défaillance : elle doit représenter la probabilité d’apparition du mode de défaillance résultant d’une cause donnée.

D : fréquence de non-détection de la défaillance : elle doit représenter la probabilité de ne pas détecter la cause ou le mode de défaillance avant que l’effet survienne.

G : gravité des effets de la défaillance : la gravité représente la sévérité relative à l’effet de la défaillance.

Le tableau 7 donne un extrait d'un tableau d'AMDEC

C ou I.P.R. : évaluation de la criticité : elle est exprimée par l’Indice de Priorité des Risques (Landy, 2006).

Tableau 7: Un extrait du tableau d'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité

| Fonction ou processus | Défaillance | Evaluation | Actions préventives | Résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mode | Cause | Effet | F | D | G | C | recommandées | prises | F | D | G | Nouvelle criticité |

Il existe plusieurs types d’AMDEC, à savoir :

- L’AMDEC organisation : c’est une étude qui s’applique aux différents niveaux de processus d’affaires de premier niveau qui englobe les processus de gestion, d’information, de production, de gestion du personnel, du marketing et le processus financier jusqu’au dernier niveau comme l’organisation d’une tâche de travail (Landy, 2006).

- L’AMDEC produit : elle est utilisée pour étudier en détail la phase de conception du produit ou d’un projet (Landy, 2006).

- L’AMDEC système ou moyen de production : c’est une étude permettant d’analyser la conception et ou l’exploitation des équipements de production, pour améliorer leur fiabilité et leur disponibilité et parfois même leur sécurité (Landy, 2006).

- L’AMDEC service : elle s’applique pour vérifier que la valeur ajoutée dans le service correspond aux attentes des clients et que le processus de réalisation de service n’engendre pas des défaillances (Landy, 2006).

- L’AMDEC sécurité : elle a pour objectifs d’analyser les défaillances et les risques prévisionnels sur un équipement afin d’améliorer sa sécurité et sa fiabilité (Landy, 2006).

- L’AMDEC processus : elle permet de valider la gamme de fabrication d’un produit. Elle est utilisée pour analyser et évaluer la criticité de toutes les défaillances potentielles d’un produit engendrées par son processus. Autrement dit, elle permet l’analyse des opérations de production pour améliorer la qualité de fabrication du produit (Landy, 2006).

Le nœud papillon

Le nœud papillon est une représentation graphique sous forme de double arborescence, combinant un arbre de défaillance et un arbre d’événements.

La partie gauche du nœud papillon correspond à un arbre de défaillances et permet d’identifier les causes et combinaisons de causes de l’événement redouté (dit événement redouté central ERC). Entre ces causes possibles et l’accident, des barrières dites de prévention (abaissent la probabilité que l’accident ne survienne) doivent être installées.

La partie droite du nœud papillon est un arbre d’événements et permet de déterminer les conséquences de l’ERC. Entre cet accident et les récepteurs, des barrières de protection (abaissent le niveau de gravité, l’ampleur des conséquences) doivent être installées pour réduire les effets sur ces récepteurs (CRAIM, 2004).

Le nœud-papillon peut être représenté sous la forme dans la figure 5.

Figure 5: Représentation d'un nœud-papillon (CRAIM, 2004)

HAZOP HAZard and OPerabilitystudies

C’est un examen structuré, en profondeur, rigoureux, systématique, participatif, de type inductif, d’identification des dangers et des dysfonctionnements d’un système de nature technique et opératoire dont l’enchaînement peut conduire à des événements non souhaités.

L’objectif de cette méthode est d’identifier les phénomènes dangereux qui mènent à des évènements dangereux lors d’une déviation des conditions normales de fonctionnement d’un système.

Le principe de l’HAZOP est d’associer des mots-clés et des paramètres relatifs à l’installation étudiée pour ainsi déceler des dérives.

Les mots clés accolés aux paramètres permettent de générer de manière systématique les dérives à considérer.

La norme CEI 16882 propose des exemples des mots clé (plus que, moins que, pas de, etc.).

Les paramètres sur lesquels porte l’analyse sont observables, quantifiables et comparables. Par exemple la vitesse, la température, la pression, le débit, le niveau, le temps, etc. La combinaison de ces paramètres avec les mots-clés permet donc de générer des dérives de ces paramètres. Lorsqu’une déviation est identifiée, l’analyse tente d’identifier les conséquences qui en découlent (Mazouni, 2008; Postel, 1946).

Les résultats de cette analyse sont généralement repris sous la forme d’un tableau du type (Tableau 8).

Tableau 8: Résultats d'analyse HAZOP

| Mot-clé | Paramètre | Cause | conséquence | Moyen de détection | Moyen de prévention existant | Propositions d’amélioration | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La méthode Alarme

Il s’agit d’une démarche a posteriori, c’est-à-dire réalisée après la survenue d’un événement, en remontant le cours de l’histoire.

L’objectif est de détecter les écarts par rapport aux pratiques de référence et de comprendre l’enchaînement des différents dysfonctionnements ayant conduit à l’événement (QualitéSanté, 2012).

Les 6 étapes de cette méthode sont :

1 - Reconstitution chronologique factuelle et non interprétative.

2 - Recherche des causes immédiates (patentes).

3 - Recherche des causes profondes (latentes) à l’origine des différents problèmes.

4 - Proposition/hiérarchisation des actions d’amélioration des résultats et mise en œuvre.

5 - Communication et retour d’expérience sur l’événement à l’équipe.

6 - Suivi du plan d’amélioration (QualitéSanté, 2012).

La méthode Organisée et Systémique d’Analyse des Risques (MOSAR)

La méthode MOSAR est utilisée dans divers domaines, en particulier dans l’étude des risques d’installations à hauts risques (nucléaire, chimique, etc.).

MOSAR contient deux modules hiérarchiques :

Un module macro « module ‘A’ » : consiste à faire une analyse des risques principaux.

Un module micro « module ‘B’ » : consiste à faire une analyse détaillée et complémentaire des dysfonctionnements techniques et opératoires identifiés dans le module A (Postel, 1946).

Identifier les risques de fonctionnement

Evaluer les risques en construisant ADD et en les qualifiant

Négocier des objectifs précis de prévention

Affiner les moyens de prévention

Evaluer les scenarios de risques

Identifier les scenarios de danger

Identifier les sources de danger

Module A

Analyse principale de risque ou

Analyse des risques principaux

Vision macroscopique de l’installation

Module B

Analyse des risques de fonctionnement ou

Sûreté de fonctionnement

Vision microscopique de l’installation

Négocier des objectifs et hiérarchiser les scenarios

Définir les moyens de prévention et les qualifier

Gérer les risques

Figure 6: Méthode Organisée et Systémique d’Analyse des Risques (MOZAR) (Postel, 1946)

La méthode HACCP

HACCP est un acronyme qui signifie « Hazard Analysis Critical Control Point (Analyse des Dangers et Contrôle des Points Critique pour leur Maîtrise).

Cette méthode consiste à suivre sept principes :

Principe 1 : Procéder à une analyse des risques, identifier les risques potentiels associés à chaque étape de la purification, évaluer la probabilité que ces risques se concrétisent et identifier les mesures permettant de les contrôler ;

Principe 2 : Déterminer les points critiques pour la maîtrise (CCP) Définir les points, les procédures ou les étapes opérationnelles du processus qui peuvent faire l’objet d’une intervention afin d’éliminer les risques ou bien de réduire à un niveau acceptable la probabilité de leur occurrence ;

Principe 3 : Fixer le ou les seuil(s) critique(s) Établir des seuils critiques permettant de garantir que les CCP sont maîtrisés ;

Principe 4 : Mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP Mettre en place un système de surveillance permettant de maîtriser les CCP grâce à des analyses ou des observations programmées ;

Principe 5: Déterminer une ou des mesure(s) corrective(s) Déterminer quelles sont les mesures correctives à prendre lorsque la surveillance révèle qu’un CCP donné n’est pas maîtrisé;

Principe 6: Appliquer des procédures de vérification Appliquer des procédures de vérification qui comprennent des analyses et des procédures supplémentaires afin de confirmer que le système HACCP fonctionne efficacement;

Principe7 : Etablir des registres et les conserver. Constituer un dossier dans lequel figurera toutes les procédures et tous les relevés concernant ces principes et leur mise en application (Postel, 1946).

La méthode LOPA

LOPA est un acronyme qui signifie "Layers of Pretection Analysis" (analyse des couches de protection)

Cette méthode intègre les couches de protection de l’entreprise, tant organisationnelles que techniques.

La méthode LOPA évalue la réduction du risque en analysant la contribution des différentes couches en cas d’accident. Elle est utilisée pour déterminer combien de couches de protection sont nécessaires pour ramener le risque à un niveau tolérable.

Généralement la méthode LOPA peut être décomposée en six principales étapes :

Étape 1 : Établissement des critères d’acceptabilité et de sélection scénarios d’accidents

Étape 2 : Développement des scénarios d’accidents

Étape 3 : Identification des fréquences des événements initiateurs

Étape 4 : Identification des couches de protection indépendantes

Étape 5 : Détermination des fréquences des scénarios d’accidents

Étape 6 : Évaluation des risques par rapport aux critères d’acceptabilité (Postel, 1946)

L’arbre des causes

L’arbre des causes part d’un événement qui s’est produit et organise l’ensemble des événements ou conditions qui se sont combinés pour le produire. Il repose sur un raisonnement dans le même sens que l’arbre de défaillance mais ne décrit qu’un scénario.

La construction d'un arbre de causes consiste à partir de l’événement final et à remonter, étape par étape, en se demandant à chaque fois, quelle est la combinaison d’événements, d'actions, de décisions, de conditions qui a provoqué l’événement immédiatement supérieur. Il n'utilise que le connecteur logique ET (Postel, 1946).

L’arbre de défaillance

L’arbre de défaillance est défini de la manière suivante par la norme internationale CEI 61025 : « Diagramme logique montrant les pannes des sous-entités, les événements externes ou leurs combinaisons, à l’ origine d’un événement prédéfini non souhaite ».

C’est un diagramme déductif qui va de l’effet vers la cause et qui a pour objet de rechercher toutes les combinaisons de défaillances élémentaires (primaires) pouvant déboucher vers une panne.

Il vise à représenter l’ensemble des combinaisons qui peuvent induire l’événement étudié. Il utilise tous les connecteurs logiques ET, OU inclusif et exclusif et leurs combinaisons

L'arbre de défaillances inclut tous les arbres de causes possibles (Postel, 1946).

L’arbre d’événement

L’arbre d’événement part d’un événement et décrit les différentes conséquences qu’il peut avoir en fonction des conditions dans lesquelles il s’est produit et des événements avec lesquels il se combine (Postel, 1946).

Tableau 9: Classification des méthodes du management des Risques (Postel, 1946)

|  | Approche Déterministe /Probabiliste | Méthodes Qualitatives/Quantitatives | Démarche Déductive/Inductive |
| --- | --- | --- | --- |
| APR | Déterministe | Qualitative | Inductive |
| AMDEC | Déterministe/ Probabiliste | Quantitative | Inductive |
| HAZOP | Déterministe | Qualitative | Inductive |
| Arbre de Défaillance | Probabiliste | Quantitative | Déductive |
| Arbre d’événement | Probabiliste | Quantitative | Inductive / Déductive |
| Nœud de papillon | Probabiliste | Quantitative | Inductive / Déductive |
| MOSAR | Déterministe | Quantitative | Inductive / Déductive |
| LOPA | Probabiliste | Quantitative | Inductive / Déductive |

1.3.5.5 Critères de choix d’une méthode

Les principaux critères de choix d’une méthode plutôt qu’une autre pour l’analyse d’un système sont :

- Stade de l’étude

- Caractéristiques du problème à analyser.

- Niveau envisagé de la démonstration de la sécurité.

- Savoir-faire des intervenants.

- Nature des informations disponibles (spécifications du système et de ses interfaces, contraintes, etc.).

- Retour d’expérience et base de données disponibles.

- Moyens humains, logistiques et autres.

- Délais et autres contraintes

Temps

Analyser les risques

Evaluer les risques

Proposer des actions correctives

Identification des risques préventifs

- APR

- Grille de cotation

- Nœud de papillon

- Arbre des événements

- ……….

- AMDEC

- Arbre de défaillance

- ………..

HACCP

…....

Arbre des causes

……

Alarm

…..

v

Cependant, l’utilisation isolée d’une seule méthode peut ne pas apporter une démonstration définitive de la réalisation des objectifs de sécurité. En pratique, on doit combiner plusieurs méthodes pour une meilleure complétude et une bonne cohérence en termes de résultats (Mazouni, 2008).

Figure 7: Cartographie matricielle du processus de management du risque (Jadid et al., 2015)

1.3.5.6 Propriétés des méthodes

1.3.5.6.1 Avantages généraux

- Identification systématique des composantes du risque

Les différentes situations dangereuses, évènements redoutés, causes, conséquences, ou accidents potentiels ; tous ces éléments sont identifiés d’une manière méthodologique (Mazouni, 2008).

- Communication des risques

Elles représentent un support très efficace d’étude et de communication des risques

La communication des risques englobe l’échange et le partage d'informations concernant les risques entre le décideur et d'autres parties prenantes. Les informations peuvent concerner l'existence, la nature, la forme, la probabilité, la gravité, l'acceptabilité, le traitement, ou d'autres aspects du risque (Mazouni, 2008).

- Complémentarité

Elles sont complémentaires. On peut même interconnecter les résultats (sorties) des unes aux données (entrées) des autres (Mazouni, 2008).

1.3.5.6.2 Lacunes des méthodes

- Non prise en compte des facteurs externes au système

Les facteurs externes au système étudié (conditions climatiques, environnement, facteurs humains) sont rarement pris en compte ou alors pas suffisamment (Mazouni, 2008).

- Subjectivité dans l’estimation des risques

L’estimation des probabilités d’occurrence d’un événement redouté est souvent subjective (Mazouni, 2008).

- Non-exhaustivité

Il est quasiment impossible de tendre vers l’exhaustivité dans la phase d’investigation sur les causes et les conséquences des scénarios d’accident. Généralement, on se contente des causes et des conséquences les plus significatives (Mazouni, 2008).

1.4L’approche processus

1.4.1Termes et définitions

1.4.1.1 Processus

Selon l’ISO 9000 : (2015), la définition de processus est "ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui utilise des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté".

1.4.1.2 Approche processus

L’ISO 9000 nous avons la définition suivante :

“L’identification et le management méthodiques des processus utilisés dans un organisme, et plus particulièrement les interactions de ces processus, sont appelés «l’Approche Processus»”.

De façon plus élaborée, l’ISO9001 §0.2 précise :

“L’Approche Processus désigne l’application d’un système de processus au sein d’un organisme, ainsi que l’identification, les interactions et le management de ces processus en vue d’obtenir le résultat souhaité. L’un des avantages de l’Approche Processus est la maîtrise permanente qu’elle permet sur les relations entre les processus individuels au sein du système de processus, ainsi que sur leurs combinaisons et interactions”

1.4.2Historique de l’approche processus

Jusqu’à l’aube des années 70, beaucoup d’entreprises sont organisées selon un modèle de type Taylorien, adapté à un environnement où la demande est supérieure à l’offre. La concurrence n’est pas mondialisée et les ressources sont facilement accessibles.

A partir de 1974, l’environnement économique est caractérisé par :

- Un durcissement du marché (concurrence, exigences des clients, mondialisation, libéralisation, …) ;

- Une accélération des changements (besoins évolutifs des clients et des autres parties intéressées, réglementations, …) ;

- Un accroissement des complexités :

- Tant internes (nouvelles technologies de l’information, nouveaux produits, nouveaux métiers, nouvelles compétences)

- Qu’externes (partenariats, marché, parties intéressées, …),

Face à un tel environnement, l’approche taylorienne traditionnelle n’est plus adaptée

En fait, dans le management en organisation verticale « par fonction » les cloisons entre fonctions sont souvent étanches et le déploiement des objectifs par secteur peut se faire au détriment de la performance globale. L’organisme est plus centré sur son fonctionnement interne que sur son marché. Ses capacités d’anticipation et de réaction aux évolutions, donc de créativité et d’innovation sont freinées.

Alors que les organismes doivent, pour survivre, accroître leur compétitivité, renforcer leur flexibilité et améliorer leurs résultats.

L’approche processus préconisée par la version 2000 des normes de la série ISO 9000 constitue un des outils d’aide à l’atteinte de cet objectif. En fait elle est un des fondements des démarches Qualité ; elle fait partie des 7 principes de la qualité.

1.4.3 Principe de l'approche processus

Elle consiste tout d’abord à rendre compte du fonctionnement des activités d’un organisme à partir du concept de processus, ensemble d’activités corrélées ayant une même finalité, ce qui induit à modéliser le fonctionnement de l’organisme comme un système ou un réseau de processus qui interagissent.

Le client, qu’il soit externe ou interne est au cœur du concept de processus : c’est d’une part la valeur ajoutée apportée aux clients qui garantit l’efficacité du processus, et d’autre part l’optimisation des ressources utilisées qui le rend plus efficient, contribuant ainsi à l’amélioration de la compétitivité globale.

Une fois l’organisme est modélisé en réseau de processus, il est possible de décliner les objectifs généraux établis par la direction en objectifs particuliers à chaque processus, définissant ainsi la contribution de chacun à la visée globale. L’atteinte de ces objectifs, qu’ils soient généraux ou particuliers, est mesurée ou vérifiée à l’aide d’indicateurs qu’il est d’usage de rassembler au sein de tableaux de bord, qui permettent notamment une compréhension de la réalité et des tendances permettant à la direction des prises de décision à partir de données factuelles.

L’approche processus est ainsi un moyen de piloter un organisme à tous les niveaux et d’orienter l’ensemble des acteurs sur les résultats de leurs activités au regard des attentes de leurs clients.

À la différence des approches de management traditionnel des organisations, pour lesquelles la vision par départements prédomine, l'approche processus procède d'une vision globale des activités et des objectifs.

1.4.4 Contribution du management de risque à l’approche processus

Assurer la prise en compte des risques de défaillance ou de dysfonctionnement des processus de l’organisme est un facteur de réussite dans la mise en œuvre et la maîtrise de ces processus, tant au niveau des processus eux-mêmes, qu’au niveau du système de management de l’entreprise dans son ensemble (Afnor, 2018).

De par la transversalité des processus, pratiquer l’analyse de risques au niveau des processus permet de répondre à plusieurs objectifs :

- contribuer à une définition pertinente des objectifs des processus ;

- améliorer l’image de marque et la crédibilité au regard du client en montrant clairement que l’organisation, les procédures, le système… retenus sont le fruit d’une réflexion spécifique basée sur les opportunités et les risques.

- déterminer les risques significatifs des processus et leurs impacts sur les processus amont-aval ainsi que, plus globalement, sur le système ;

- garantir les résultats et les objectifs des processus ;

- rendre les processus plus fiables ;

- déterminer et analyser les causes des risques les plus importants et les consolider au niveau du système ;

- déterminer plus facilement les opportunités d’amélioration de chaque processus

- déterminer et analyser les causes des risques les plus importants et les consolider au niveau du système ;

- identifier les actions d’amélioration entre processus (au niveau des interactions et des flux) et plus globalement au niveau du système ;

- favoriser la communication et la négociation entre les acteurs à tous les niveaux (Afnor, 2018).

1.4.5 L’approche processus selon la norme ISO 9001

L’approche processus a été soutenue par la norme ISO 9001 version 2015 qui précise en son paragraphe 4.4.1 L’organisme doit :

- Identifier les processus nécessaires au système de management de la qualité et leur application dans tout l’organisme ;

- Déterminer les éléments d’entrée requis et les éléments de sortie attendus pour ces processus

- Déterminer la séquence et l’interaction de ces processus ;

- Déterminer les critères et les méthodes nécessaires pour assurer l’efficacité du fonctionnement et de la maîtrise de ces processus ;

- Déterminer les ressources nécessaires pour ces processus et s’assurer de leur disponibilité

- Attribuer les responsabilités et autorités pour ces processus ;

- Prendre en compte les risques et opportunités

- Évaluer ces processus et mettre en œuvre toutes les modifications requises pour s’assurer que ces processus produisent les résultats attendus

- Améliorer les processus et le système de management de la qualité.

1.4.6 L’approche processus selon la norme NF ISO 31000

La norme NF ISO 31000  (2009) suggère d’engager une approche risque via les processus.

Dans le chapitre § 2 « Principes » on peut y lire : « Le management du risque est intégré à toutes les activités de l’organisme, y compris la prise de décisions. »

Cela signifie que tous les processus de réalisation et de support sont concernés, de même que tous les processus de management.

1.4.7 Finalité d'une approche processus

- une vision globale du système que constitue l’organisme et la connaissance détaillée et factuelle de ses principaux rouages ;

- l’aptitude à identifier et à hiérarchiser les activités les plus contributives à l’atteinte des objectifs de l’organisme en particulier la satisfaction des clients et des autres parties intéressées ;

- la mise en évidence des interactions et des corrélations entre les activités en vue d’optimiser le résultat global ;

- l’optimisation des flux matériels et immatériels ;

- l’aide à la répartition optimale des ressources à disposition ;

- une meilleure maîtrise des activités externalisées qui font partie intégrante du système de processus ;

- l'implication de l’ensemble du personnel, car il est mieux au fait des objectifs de l’organisme, de la répartition des responsabilités pour les atteindre ;

- La contribution de l’ensemble du personnel à l’amélioration continue des processus et donc à l’amélioration continue de la performance globale de l’organisme ;

- la réduction des tensions causées par les cloisonnements internes ;

- le développement de la communication interne et des échanges d’information au sein de l’organisme (FDX50-176, 2005).

1.4.8 Domaine d'application d'une "Approche Processus"

L'Approche Processus s'applique à :

Tous les types d'organismes quels que soient :

- Leurs tailles,

- Leurs domaines d'activité,

- Leurs niveaux

- Un organisme multi-site,

- Un site particulier,

- Un département, un service, une unité, etc.

Tous les acteurs au sein de l'organisme :

- Le dirigeant qui cherche à améliorer la performance,

- Le responsable qualité qui développe la "culture qualité",

- Le responsable d'activités qui cherche l'efficacité,

- Le pilote du processus qui souhaite l'optimiser,

- Les acteurs opérationnels qui veulent comprendre la finalité,

- L'auditeur qualité qui évalue le SMQ et les processus réalisés (FDX50-176, 2005).

1.4.9 Principales étapes d’une approche processus selon FD X 50-176

1.4.9.1 Phase lancement

Décider la mise en place de l’approche processus

Un état des lieux initial, comprenant une analyse risques/opportunités et une étude des forces et faiblesses de l’organisme, permet à la direction de prendre la décision de mettre en place ou non l’approche processus.

Des actions d’explication, de sensibilisation et de motivation sont à réaliser à partir de la première formalisation du projet.

Mettre en place la structure de projet

Une structure de projet peut être créée par la direction.

1.4.9.2 Phase définition du système

Définir la politique et déployer les objectifs généraux

- La fixation des objectifs généraux

La direction définit sa politique et fixe ses objectifs généraux en prenant en compte les changements identifiés ou prévisibles du marché, en utilisant les enseignements tirés des Benchmarkings interne et externe.

- Le déploiement des objectifs généraux

Les objectifs généraux de l’entreprise seront déclinés par la direction sur les différents processus en accord avec les futurs pilotes.

Définir le système de processus

- Inventorier les processus

L’inventaire des processus s’effectue :

1) En recensant

- Les clients et leurs attentes ;

- Les produits et les exigences associées ;

- Les activités de l’organisme.

2) En identifiant les corrélations entre les activités qui participent à une finalité commune

- Sélectionner les processus clés

Les processus inventoriés doivent être évalué afin d’identifier et sélectionner les processus clés qui contribuent majoritairement à l'atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise.

- Représenter le réseau des processus

Cette représentation graphique permet d'établir une vue d’ensemble des processus clés retenu par l'entreprise et distingue les différents types de processus opérationnels, de support et de management.

Organiser

- Prendre en compte un fonctionnement de type matriciel

L’approche processus se manifeste par un fonctionnement de type matriciel ; conjuguant des processus « transversaux » « orientés clients » et des activités gérées par fonction verticales.

- Définir les responsabilités et autorités

La direction de l’organisme doit désigner les pilotes de chaque processus et définir leur autorité et responsabilité (FDX50-176, 2005).

1.4.9.3 Phase définition de chaque processus

Caractériser le processus et déterminer ses objectifs opérationnels

- Caractériser le processus

Les pilotes des processus doivent définir et mettre à jour au cours de la démarche les caractéristiques de chaque processus

- Déterminer les objectifs du processus

Cette étape consiste à déployer les objectifs stratégiques de l’entreprise sur les processus clés identifiés et sélectionnés. Il s’agit de définir des objectifs spécifiques à chaque processus, tout en conservant un parfait alignement avec les objectifs globaux de l’entreprise.

Définir les indicateurs et élaborer le tableau de bord du processus

Chaque pilote de processus, en accord avec les acteurs du processus, définit des indicateurs alignés aux objectifs du processus. Ces objectifs et le résultat des mesures sont récapitulés dans un tableau de bord qui est l’outil de visualisation, d’analyse et de décision d’amélioration pour le pilote du processus (FDX50-176, 2005).

Prendre la décision de mise en place et l’expliquer

Mettre en place une structure de projet

Définir une politique et déployer les objectifs généraux

Prendre la décision de mise en place et l’expliquer

Définir le système de processus

Evaluer la contribution des processus aux objectifs généraux et sélectionner les processus clé

Organiser

Passer à un fonctionnement de type matriciel

Désigner les pilotes de processus et définir leur autorité et responsabilité

Caractériser le processus et déterminer ses objectifs opérationnels

Définir les indicateurs et le tableau de bord du processus

Lancement

Définition du système

Définition de chaque processus

Rôle de la direction

Rôle de la direction assistée par la structure projet

Rôle de chaque pilote de processus

Figure 8:Etapes principales d'une approche processus selon la norme ISO31000 (FDX50-176, 2005)

1.4.10Typologie des processus

Selon le fascicule (FD X 50-176) de documentation publié par l'AFNOR en Juin 2000 on distingue 3 grandes familles de processus :

- Les processus de réalisation :

Appelés aussi processus opérationnel Contribuent directement à la réalisation du produit ou du service, depuis la détection du besoin du client à sa satisfaction. Ils correspondent au cœur de métier de l'organisme ; ils regroupent les activités liées au cycle de réalisation du produit.

Exemples : recherche et développement, conception, fabrication, livraison …

- Les processus de support

Appelés aussi processus de soutien contribuent au bon déroulement de l’ensemble des processus en leur apportant les ressources nécessaires.

Exemples : maintenance, ressources humaines, maîtrise de la documentation ; métrologie …

- Les processus de management ou de direction

Appelés aussi processus de pilotage Ils contribuent à la détermination de la politique, le déploiement des objectifs à travers tous les processus de l'entreprise, l’allocation des ressources. Ils assurent la cohérence des processus de réalisation et de support. Ils incluent la mesure et la surveillance du système de processus et l’exploitation des résultats en vue de l’amélioration des performances. La donnée de sortie est la décision.

1.4.11La cartographie des processus

La cartographie des processus est une façon graphique de représenter les processus d'une entreprise. Elle s'est diffusée avec l'avènement de la norme ISO 9001 même si cette dernière ne l'exige pas.

Elle offre une vue globale du fonctionnement d'un organisme. Elle permet de visualiser ses processus, leurs interactions et distingue les processus de réalisation, les processus support et les processus de management.

Cette cartographie des processus peut difficilement décrire toutes les interactions, le plus pratique est souvent de faire une "fiche de processus" pour formaliser l'ensemble des données qui caractérise chaque processus.

Figure 9: Cartographie des processus

1.4.12 Fiche processus

La fiche d'identité d'un processus est un document qui regroupe les renseignements nécessaires pour avoir une connaissance du périmètre de ce processus, des éléments qui déclenchent la mise en route du processus, les éléments de sortie et leur niveau de performance attendu. Il est accompagné de ses outils de pilotage.

En général, une fiche comprend :

- Caractéristiques du processus : comprend les éléments listés au § 6.1.1

- Vitalité : Objectifs, indicateurs de performance et tableau de bord

- Représentation graphique : en général sous forme de logigramme, les tortues de Crosby ….

- Le logigramme : c'est une description du déroulement des activités qui composent le processus ; il présente les actions (y compris les contrôles, vérifications, approbations, validations…) et la fonction des acteurs qui les réalisent

- La tortue de Crosby : c'est une représentation très visuelle présente l’avantage, grâce à une vision globale, de favoriser l’intégration de toutes les données en les reliant les unes aux autres. Elle permet également une grande économie de termes, ce qui limite le travail de traduction et réduit les risques d'erreur d’interprétation

1.4.13 Les méthodes d'identification des processus selon la NORME AFNOR FDC X50-176

On distingue 3 méthodes :

1. « Global vers local » (approche descendante) : il s’agit de lister les processus existants et nécessaires à l’obtention de la finalité de l’entreprise et de « descendre » vers l’opérationnel (détail).

2.« Local vers global » (approche remontante) : elle consiste à recenser en premier lieu toutes les activités en relation avec la réalisation du produit, puis en deuxième lieu à les regrouper depuis l’identification des exigences des clients jusqu’à la satisfaction des exigences convenues. En dernier lieu, il s’agit d’ajouter les processus de management et de soutien ; 
3. « Matrices missions/produits» : Elle consiste d’inventorier les produits sortant de chaque entité de l’entreprise (un département, un service, une unité…) puis les missions de ses dernières. Les liens mis en évidence au travers d’une matrice permettent d’identifier les processus qui peuvent alors être définis par une formulation du type : « produire le produit x pour remplir la mission y ».

1.4.14 Les caractéristiques du processus

- son titre, lequel doit présenter son utilité. Il peut être libellé avec un verbe d'action

- ses finalités qui déterminent la raison d’être du processus ;

- ses clients (internes et externes) ;

- son pilote ;

- les acteurs de sa mise en œuvre ;

- ses données d’entrée, en indiquant celles qui déclenchent la mise en œuvre du processus ;

- ses éléments de sortie : qui concrétisent la «production» du processus, qu’il s’agisse de produits tangibles, de services ou d’informations liées, notamment les enregistrements ;

- ses ressources spécifiques : indispensables à sa réalisation soit matérielles, informationnelles ou humaines

- (acteurs, services, experts…) ;

- ses objectifs et ses indicateurs de résultat et de fonctionnement ;

- ses modalités de pilotage : quels dispositifs concrets (qui, quoi, comment, quand…) permettent de piloter le processus (ex : revue de processus, analyse des indicateurs…)

- ses points clés ou à risque : points qui nécessitent une surveillance particulière parce que l’expérience montre que ce sont des moments ou des actions qui risquent de compromettre le bon déroulement de la suite du processus ;

- ses interactions avec les autres processus et leur contenu : il peut être utile de «contractualiser» les conditions des échanges d’éléments entre processus et d’associer des indicateurs à la tenue des engagements réciproques ;

- ses documents de référence : procédures, modes opératoires, consignes particulières qui décrivent ses critères de réalisation.

Chapitre 2 : Résultats

2.1 Identification des processus et mise en place des fiches processus

La méthode utilisée pour sont l’identification des processus est l'approche remontante. Elle consiste à recenser d’abord toutes les activités liées à la réalisation du produit, puis à les regrouper selon le déroulement logique du flux produit, depuis l’identification des exigences des clients jusqu’à la satisfaction des exigences convenues. Dans un deuxième temps, il s’agit d’ajouter les processus de management et de support.

Une fois les processus identifiés, une réunion s’est tenue avec le responsable fonctionnel des processus afin de définir les caractéristiques de chaque processus.

2.1.1 Cartographie des processus

On a défini 6 processus clés : 2 processus de management, 1processus de réalisation et 3 processus support.

Exigences parties Intéressées

Satisfaction parties Intéressées

Examen

Accueil

Production

Livraison

Direction

Management de Qualité

Achat/Approvisionnement

Maintenance

RH

La cartographie des processus est présentée au niveau de la figure 10 :

Figure 10: Cartographie de processus du centre d'appareillage orthopédique

2.1.2 Elaboration des fiches processus

Les fiches des processus clés sont présentées respectivement au niveau des cartes d’identité du processus suivantes :

| Carte d’identité du processus : Production |
| --- |
| Typologie du processus : | Pilote du processus : Responsable Production | Processus clé : |
| v |  | Réalisation |  |  |  | Oui |
|  |  | Support |  |  |  | Non |
|  |  | Management |  |  |  |  |
| Finalité |
| Fabriquer, Réparer et renouveler l’Appareillage Orthopédique Contribuer à la prescription d’appareillage orthopédique |
| Processus Amont |  |  | Processus Aval |
| Direction Approvisionnement Maintenance Ressource Humaine Qualité |  |  | Direction Approvisionnement Maintenance Ressource Humaine Qualité |
| Eléments d’entrée |  | Activité |  | Eléments de Sortie |
|  |  | Acteurs | Description | Ressources |  |  |
| Patient sans appareillage Prise en Charge CNAM MP Décisions |  | Agent d’accueil | Accueillir le patient | Application Accueil |  | Patient avec appareillage Déchets MP Informations Besoin de formation Demande de maintenance Demande MP |
|  |  | Technicien orthopédiste | Examiner le patient | Podoscope Table d'examen |  |  |
|  |  | Agent financier | Traiter les articles sur devis | Ordinateur Poste téléphonique |  |  |
|  |  | Agent d’accueil | Traiter les dossiers de Prise En Charge | Application Accueil |  |  |
|  |  | Technicien orthopédiste | Prendre les empreintes du patient | Outillage Table d'examen |  |  |
|  |  | Technicien orthopédiste | Rectifier le moulage | Outillages |  |  |
|  |  | Technicien orthopédiste | Fabriquer l’appareillage | Machines Outillages |  |  |
|  |  | Agent d’accueil | Livrer l’appareillage | Application Accueil |  |  |
| Indicateurs | Cible |
| Délai de livraison | 10 jours |
| Nombre d’appareil livré | 500 appareils par mois |
| Risques critiques | Actions |
| Non atteintes des objectifs fixés | Mise en place et suivi des indicateurs de performance |
| Mauvaise communication des problèmes rencontrés aux ateliers | Planifier des réunions hebdomadaires aux ateliers |
| Carte d’identité du processus : Direction |
| Typologie du processus : | Pilote du processus : Administrateur | Processus clé : |
| v |  | Réalisation |  |  |  | Oui |
|  |  | Support |  |  |  | Non |
|  |  | Management |  |  |  |  |
| Finalité |
| Assurer le pilotage globale du CAO et ses annexes en garantissant la performance des processus dans le respect des orientations stratégiques définies par la direction générale de la CNSS |
| Processus Amont |  |  | Processus Aval |
| Tous les processus |  |  | Tous les processus |
| Eléments d’entrée |  | Activité |  | Eléments de Sortie |
|  |  | Acteurs | Description | Ressources |  |  |
| Contextes géopolitique et conjoncturel Retours d’information de toutes les parties prenantes Recommandations d’amélioration |  | Administrateur + Responsables processus | Décliner les orientations stratégiques de la direction générale en objectifs opérationnels pour l'ensemble des processus |  |  | Allocation des ressources Définition objectifs processus Décisions |
|  |  | Administrateur | Définir l'organisation et déterminer les responsabilités et les autorité des différents responsables |  |  |  |
|  |  | Administrateur | Coordonner les entités et les services |  |  |  |
|  |  | Administrateur + Responsable contrôle gestion | Participer à l'élaboration du budget Prévisionnelle | Applications de gestion |  |  |
|  |  | Administrateur + Responsable contrôle gestion | Élaborer, suivre et analyser les indicateurs de pilotage d'activité | Applications de gestion |  |  |
|  |  | Responsable contrôle gestion | Assurer le suivi budgétaire | Applications de gestion |  |  |
|  |  | Administrateur | Proposer et assurer la mise en œuvre des actions correctives et ou d'amélioration |  |  |  |
| Indicateurs | Cible |
| Ecarts entre la performance réelle et celle escomptée | 5% |
| Risques critiques | Actions |
| Mauvaise définition des objectifs | Réaliser une analyse interne et externe de l’environnement |
| Indicateurs non pertinents | Aligner les indicateurs aux nouveaux objectifs fixés |

| Carte d’identité du processus : Management de Qualité |
| --- |
| Typologie du processus : | Pilote du processus : Responsable Qualité | Processus clé : |
| v |  | Réalisation |  |  |  | Oui |
|  |  | Support |  |  |  | Non |
|  |  | Management |  |  |  |  |
| Finalité |
| Planifier, mettre en œuvre et suivre la surveillance de la conformité, de l’efficacité et de la performance du SMQ. Favoriser la dynamique d’amélioration continue et évaluer l’efficacité des actions d’amélioration initiées. |
| Processus Amont |  |  | Processus Aval |
| Tous les processus |  |  | Tous les processus |
| Eléments d’entrée |  | Activité |  | Eléments de Sortie |
|  |  | Acteurs | Description | Ressources |  |  |
| Décisions des revues de direction Résultats des précédents audits Objectifs retenus par processus Apparition d’un écart réel ou potentiel |  | Equipe d’audit | Organiser et réaliser des audits |  |  | Évaluations de la conformité, de l’efficacité et de la performance du SMQ Évaluations des actions d’amélioration Engagées |
|  |  | Responsable Qualité | Assurer la sensibilisation de tout le personnel aux exigences des clients dans toute l’entreprise |  |  |  |
|  |  | Responsable Qualité | Analyser et déterminer les causes des écarts constatés | Applications de gestion |  |  |
|  |  | Responsable Qualité + responsable processus | Proposer et assurer le suivi des actions correctives et préventives en concertation avec les services concernés |  |  |  |
|  |  | Responsable Qualité | Réaliser une veille réglementaire et technologique | Internet ordinateur voiture |  |  |
|  |  | Responsable Qualité | Assurer un environnement de travail sain et sécurisé : hygiène, santé et sécurité au travail | EPI et collective |  |  |
|  |  | Responsable Qualité | Identifier et établir les processus clé du CAO |  |  |  |
| Indicateurs | Cible |
| Taux d’atteinte des cibles | 90% |
| Risques critiques | Actions |
| Insuffisance d’audits | Former et développer les compétences |
| Manque de règles et de procédures formalisées | Déterminer des règles et de procédures formalisées et communiquer celles-ci à tous les acteurs concernés |

| Carte d’identité du processus : Ressource humaine |
| --- |
| Typologie du processus : | Pilote du processus : Responsable GRH | Processus clé : |
| v |  | Réalisation |  |  |  | Oui |
|  |  | Support |  |  |  | Non |
|  |  | Management |  |  |  |  |
| Finalité |
| Assurer la mise à disposition de compétences nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise |
| Processus Amont |  |  | Processus Aval |
| Tous les processus |  |  | Tous les processus |
| Eléments d’entrée |  | Activité |  | Eléments de Sortie |
|  |  | Acteurs | Description | Ressources |  |  |
| Besoin de compétence Besoin de formation Modification du statut du personnel |  | Responsable GRH+ Responsable processus | Réaliser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences |  |  | Intégration d’un nouveau collaborateur Compétence acquise Définition emploi, fonction et poste de travail Mise à jour du dossier individuel du collaborateur |
|  |  | Direction générale | Recruter et intégrer les nouvelles compétences |  |  |  |
|  |  | Responsable GRH+ Responsable processus | Évaluer les compétences et la promotion |  |  |  |
|  |  | Responsable GRH | Élaborer du plan annuel de formation |  |  |  |
|  |  | Responsable GRH | Assurer la gestion du temps de travail et de la paie | Logiciel de gestion |  |  |
|  |  | Responsable GRH | Assurer la gestion administrative et sociale relative aux collaborateurs | Logiciel de gestion |  |  |
| Indicateurs | Cible |
| % du plan de formation réalisé | 90% |
| Taux d’absentéisme | 5% |
| Risques critiques | Actions |
| Manque de mobilité interne | Mettre en place une politique de gestion des talents basée sur la mobilité et le développement des carrières |

| Carte d’identité du processus : Maintenance |
| --- |
| Typologie du processus : | Pilote du processus : Responsable Maintenance | Processus clé : |
| v |  | Réalisation |  |  |  | Oui |
|  |  | Support |  |  |  | Non |
|  |  | Management |  |  |  |  |
| Finalité |
| Garantir la disponibilité des équipements et locaux en augmentant la sécurité des utilisateurs internes et externes , en réduisant les interruptions de fonctionnement dues à des pannes et en diminuant les frais de réparation |
| Processus Amont |  |  | Processus Aval |
| Tous les processus |  |  | Tous les processus |
| Eléments d’entrée |  | Activité |  | Eléments de Sortie |
|  |  | Acteurs | Description | Ressources |  |  |
| Catalogues Réclamation des pannes Planning d’entretien Pièces de rechange Décisions |  | Responsable Maintenance | Planifier et mettre en œuvre l'entretien préventif | Outillages |  | Machine/équipement réparée Interventions enregistrées Besoins de formation |
|  |  | Responsable Maintenance | Assurer la maintenance corrective | Outillages |  |  |
|  |  | Responsable Maintenance | Assurer l'installation et mise en marche de nouvelles machines | Outillages |  |  |
|  |  | Responsable Maintenance | Gérer les stocks de rechange | Logiciel de gestion |  |  |
|  |  | Responsable Maintenance | Confier des travaux de maintenance à une entreprise tierce |  |  |  |
|  |  | Responsable Maintenance | Proposer des solutions pour améliorer les performances et la sécurité des outils de production |  |  |  |
| Indicateurs | Cible |
| Taux de disponibilité | 100 % |
| Taux du curatif = Taux de résolution des pannes | 100 % |
| Risques critiques | Actions |
| Non-respect des interventions planifiés | Confier les travaux de maintenance complexe à une entreprise tiers |
| Temps d’intervention élevé | Former et développer les compétences |

| Carte d’identité du processus : Achat/Approvisionnement |
| --- |
| Typologie du processus : | Pilote du processus : Responsable Maintenance | Processus clé : |
| v |  | Réalisation |  |  |  | Oui |
|  |  | Support |  |  |  | Non |
|  |  | Management |  |  |  |  |
| Finalité |
| Garantir la disponibilité des Matières Premières en réduisant les coûts et les délais Standardiser le besoin Rechercher les meilleurs fournisseurs |
| Processus Amont |  |  | Processus Aval |
| Tous les processus |  |  | Tous les processus |
| Eléments d’entrée |  | Activité |  | Eléments de Sortie |
|  |  | Acteurs | Description | Ressources |  |  |
| Commande Besoin matériel Décisions Livraison |  | Responsable achat | Identifier et anticiper le besoin du personnel d’un bien matériel ou d’une prestation | Logiciel de gestion |  | Commande de besoin Besoin de formation Retour commande non conforme Fournisseur payé |
|  |  | Commission d’achat | Élaborer des cahiers des charges techniques et administratifs exprimant les besoins de l'entreprise |  |  |  |
|  |  | Responsable achat | Publier l'appel d'offre |  |  |  |
|  |  | Commission d’achat | Dépouiller les offres |  |  |  |
|  |  | Commission d’achat | Sélectionner le(les) fournisseurs |  |  |  |
|  |  | Responsable achat | Passation des commandes | Voiture Fax Internet |  |  |
|  |  | Magasinier | Réceptionner et contrôler l’achat |  |  |  |
|  |  | Agent financier | Facturer | Logiciel de gestion |  |  |
|  |  | Magasinier | Gérer le stock magasin | Logiciel de gestion |  |  |
| Indicateurs | Cible |
| Taux de rupture du stock | 0 % |
| Risques critiques | Actions |
| Sur ou sous-évaluer le besoin | Tester et corriger les défauts jusqu’à ce que le niveau de fiabilité soit acceptable |
| Erreur d’estimation du stock min stock max par article | Recalculer les valeurs des stocks min et max après la validation des données du système d’information |

2.2 Identification et analyse des parties intéressées

Une identification de toutes les parties intéressées a été réalisée.

Puis un niveau d’importance a été affecté pour chaque PI en utilisant l'échelle suivante :

- Fort

- Modéré

- Faible

En fin une analyse des besoins et attentes des PI ainsi que les besoins et attentes du CAO a été réalisé.

Les résultats de l’identification des besoins et attentes des PI ainsi que les besoins et attentes du CAO de la PI est donné dans le tableau 10 :

Tableau 10: Identification et analyse des parties intéressées

| Parties Intéressées | Besoins et Attentes PI | Importance | Réponse et possibilités de l’entreprise | Attente de l'entreprise envers les PI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel | Une juste rémunération Des avantages sociaux Une évolution de carrière Sécurité au travail Equilibre vie professionnelle et vie privée Participation à des formations Plus de flexibilité et de mobilité Une bonne ambiance de travail Un travail en équipe et de la collaboration | Fort | Prévoir l’évolution des emplois, Rémunérer, Développer la flexibilité Créer des conditions favorables (transparence communication…) Mise à disposition des EPI et collectif Plan de formation | Capacité à résoudre les problèmes Capacité d’actualiser ses connaissances et de s’adapter aux changements Port des EPI Atteinte des objectifs Respect des exigences |
| Direction générale | Equilibre financière Amélioration continue du système Satisfaction du patient | Fort | Atteinte des objectifs fixés Contrôle et correction du SM Proposition d'investissement pour amélioration | Décisions d'amélioration Mise à disposition des ressources financières et humaines |
| Patient | Appareillage fiable et sécurisé Confidentialité Rapidité de livraison Réponse aux réclamations Service après-vente | Fort | Protection des renseignements personnels Ecoute et traitement des réclamations | Respect des dates RDV Port régulier d'appareillage |
| Fournisseurs | Respect des délais de passation de commande et de paiement | Fort | Traitement rapide des factures et des réclamations | Respect des délais de livraison des commandes Livraison d'un produit conforme |
| Syndicat | Bien être des salariés Climat social favorable Dialogue constructif et une communication transparente | Modéré | Liberté d’affichage Liberté de réunion collecte des cotisations syndicales | Respect des accords et conventions signées Respect des règlements syndicales Non recours aux grèves |
| Collectivité | Protection de l'environnement conformité réglementaire | Fort | Etablir et mettre en œuvre une politique environnementale Veille réglementaire | Subvention et aides financières |
| Stagiaires | Encadrement Autonomie Sécurité Equilibre entre scolarité et travail | Faible | Meilleure formation | Respect des règles d'hygiène et de SST Respect des règles de confidentialité |
| CSST (comité de santé et de sécurité au travail) | Mise en œuvre des actions proposées pour l'amélioration continue SST Sécurité des employés Conformité réglementaire | Fort | Formation et sensibilisation des salariés Mise en disposition des EPI Veille réglementaire | Recommandation des actions face aux risques Des visites régulières |
| CNAM | Prise en charge des assurées | Fort | Meilleure service | Remboursement dans les délais les fais de prise en charge |

2.3 L'Analyse des risques QSE

2.3.1Analyse des risques liés aux processus

Une fois la description des processus est achevée, l’analyse des risques peut être entreprise. Cette analyse des risques a pour objectif d’identifier les différentes défaillances potentielles de chaque processus, de les hiérarchiser selon leur criticité et de planifier la mise en place d’actions correctives afin de rendre le risque résiduel acceptable.

2.3.1.1 Choix de la méthode

Nous avons choisi d’utiliser la méthode AMDEC comme outil d’analyse.

En effet, il s’agit actuellement d’une des méthodes d’analyse du risque la plus applicables au domaine de la santé.

2.3.1.2 Définition de l’équipe

Nous avons formé une équipe formée par 2 techniciens, un administratif ainsi que les pilotes de processus.

2.3.1.3 Déroulement de l’étude

L’analyse du processus et des risques s’est déroulée en six réunions hebdomadaires d’une heure trente à deux heures chacune.

Chaque processus était abordé au cours des cinq premières réunions selon l’ordre du jour

- Validation de la modélisation des processus par l’ensemble de l’équipe

- Identification des défaillances

- Les conséquences pour le client et sur le fonctionnement du processus,

- Les causes de non-conformités

- Cotation de la gravité et de la fréquence de ces défaillances par consensus à l’aide d’échelles de cotation

Lors de la sixième et dernière réunion, nous avons hiérarchisées l’ensemble des défaillances. Nous avons choisi uniquement les risques de criticité nette forte ou majeure correspondant à des risques inacceptables. Chacun de ces risques a fait l’objet d’un plan d’action à mettre en place afin de le rendre acceptable.

2.3.1.4 Échelles de cotation

Tableau 11: Echelle de vraisemblance/fréquence

| Occurrence | Cotation d’occurrence |
| --- | --- |
| Très fréquent | 5 |
| Fréquent | 4 |
| Possible | 3 |
| Peu fréquent | 2 |
| Rare | 1 |

Tableau 12: Echelle de gravité

| Effet sur le fonctionnement du processus | Cotation de gravité |
| --- | --- |
| Effet dramatique | 5 |
| Effet important | 4 |
| Effet moyen | 3 |
| Faible effet sur le processus | 2 |
| Sans effet sur le processus | 1 |

Tableau 13: Echelle de criticité

| Fréquence | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Gravité |
|  | Criticité faible: Situation à risque acceptable en l'état. |
|  | Criticité modérée: Situation à risque acceptable en l'état mais un suivi en termes de gestion du risque résiduel doit être organisé |
|  | Criticité forte : Situations à risques non acceptables en l’état, nécessitant des actions d’analyse et de traitement pour réduire le risque au moins jusqu’à un risque à surveiller. |
|  | Criticité majeure : Situations à risques non acceptables en l’état, nécessitant des actions d’analyse et de traitement immédiat. |

2.3.1.5 Identification et évaluation des risques processus

Le tableau 14 présente le résultat de l’identification et évaluation des risques processus :

Tableau 14: Identification et évaluation des risques processus

| Processus | Activité | Défaillance | Cause | Effet | Fréquence | Gravité | criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Production | Examiner le patient | Compte rendu mal rédigé ou incomplet | charge de travail trop importante | Mauvaise interprétation des informations | 1 | 5 | 5 |
|  |  | Erreur de diagnostic | Ignorance des antécédents et des lacunes de soins | Erreur de prescription | 1 | 5 | 5 |
|  |  | Diagnostic retardé | Rendez-vous manqués et un long délai d’attente | État aggravé du patient | 3 | 5 | 15 |
|  |  | Code d’appareillage erroné | Erreur de diagnostic | Appareillage non conforme | 1 | 5 | 5 |
|  |  |  | Compte rendu mal rédigé par le médecin ou le radiologue |  | 1 | 5 | 5 |
|  |  |  | Patient est examiné par un technicien non polyvalent |  | 3 | 5 | 15 |
|  |  |  | Se contenter du compte rendu du médecin sans examen personnel du patient |  | 1 | 5 | 5 |
|  |  |  | désynchronisation du diagnostic et du prescription |  | 3 | 5 | 15 |
|  | Traiter les articles sur devis | Retard dans l’établissement des devis | Absence de règles et de procédures formalisées | Un long circuit d’approbation des devis | 4 | 3 | 12 |
|  | Traiter les dossiers de Prise En Charge | Patient mal accueilli | charge de travail trop importante | Plainte des patients Conflit quotidien | 3 | 3 | 9 |
|  |  |  | Absence de règles et de procédures formalisées |  | 5 | 3 | 15 |
|  |  |  | Manque de communication entre agent d'accueil et patient |  | 4 | 3 | 12 |
|  |  | Blocage temporaire des logiciels | Manque de suivi des interventions préventives des prestataires externes | stress professionnel | 1 | 4 | 4 |
|  |  | Perte des documents | Absence de règles et de procédures de classement | Allongement des délais de prise en charge | 3 | 4 | 12 |
|  | Planifier | Dépassement des délais | Grève prolongée sur poste sensible | Perte de sa clientèle, risque de dégradation de l'image du centre | 1 | 5 | 5 |
|  |  |  | Absentéisme |  | 3 | 4 | 12 |
|  |  |  | Rupture des stocks |  | 5 | 5 | 25 |
|  | Fabriquer | Avoir de mesures erronées | Absence / mauvais étalonnage des appareils de mesures | Altération partielle ou totale de la qualité du produit | 1 | 5 | 5 |
|  |  | mauvais acheminement de la matière première lors de fabrication | Absence de gestion des matières premières au niveau des ateliers | Pertes financières | 2 | 5 | 10 |
|  |  | Rupture de production | Grève prolongée sur poste sensible | Retard | 1 | 5 | 5 |
|  |  |  | Manque d'outillages personnels et collectifs |  | 3 | 4 | 12 |
|  |  |  | Panne répétitives des machines |  | 3 | 5 | 15 |
|  |  |  | rupture des stocks |  | 3 | 5 | 15 |
|  |  | Gaspillage MP | Absence de gestion des matières premières au niveau des ateliers | Pertes financières | 2 | 5 | 10 |
|  |  | Appareillage fini non conforme | Manque de contrôle au niveau de différentes étapes de production | Perte de sa clientèle, risque de dégradation de l'image du centre | 2 | 5 | 10 |
| Ressources Humaines | Réaliser la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences | Mauvaise définition des postes et compétences existants | Manque de communication | Non adaptation Profil/Poste Dysfonctionnement Démotivation | 4 | 4 | 16 |
|  | Recruter et intégrer les nouvelles compétences | Incapable d’attirer les meilleurs profils | Perte d’attractivité | Une baisse de motivation et de productivité au sein de l’organisation | 1 | 5 | 5 |
|  |  | Mauvais choix des critères de sélection | Mauvaise définition des postes existants | Écart entre compétence acquise et compétence nécessaire | 3 | 4 | 12 |
|  | Évaluer les compétences et la promotion | Défaut de suivi des compétences clés | compétences clés non identifiés | Risque de départ, une baisse de motivation et de productivité au sein de l’organisation | 2 | 5 | 10 |
|  |  | Évaluation subjectif du personnel | Critères d'évaluation qualitative |  | 3 | 4 | 12 |
|  |  | Manque de mobilité interne | Résistance des responsables hiérarchique à la mobilité interne |  | 4 | 4 | 16 |
| Maintenance | Planifier et mettre en œuvre la maintenance préventive | Conventions non respectées | Suivi irrégulier des conventions | Arrêt de production | 1 | 4 | 4 |
|  |  | Non-respectde l’intervention planifiée | Manque d’effective maintenance |  | 4 | 4 | 16 |
|  | Assurer la maintenance corrective | Panne répétitif | Équipement amortie | Coût de maintenance élevé | 4 | 3 | 12 |
|  |  | Perte dossier technique | Absence procédure et règles de classement | Désordre et méconnaissance des équipements | 4 | 3 | 12 |
|  |  | Temps d’intervention élevé | Manque de compétence | Arrêt de production | 3 | 5 | 15 |
| Management Qualité | Organiser et réaliser des audits | Insuffisance d’audits | Auditeurs insuffisamment compétant ou qualifiés | Pas d'élimination de la non-conformité et absence de l'amélioration continue | 4 | 4 | 16 |
|  |  | Manque de confiance entre auditeurs et audités | Manque de communication |  | 1 | 5 | 5 |
|  | Proposer et assurer le suivi des actions correctives et préventives en concertation avec les services concernés | Actions correctives ne sont pas mises en œuvre | Actions non planifiés | Pas d'élimination de la non-conformité et absence de l'amélioration continue | 1 | 5 | 5 |
|  | Identifier et établir les processus et procédures clé du CAO | Inefficacité des procédures adoptée | Insuffisance des formations | Système de management inefficace | 2 | 5 | 10 |
|  |  | Manque de règles et de procédures formalisées |  |  | 5 | 5 | 25 |
| Direction | Décliner les orientations stratégiques de sa direction générale en objectifs opérationnels pour l'ensemble des processus | Mauvaise définition des objectifs par la direction | Absence d'une stratégie claire | Une baisse de motivation et de productivité au sein de l’organisation | 5 | 5 | 25 |
|  | Définir l'organisation et déterminer les responsabilités et les autorités des différents responsables | Mauvaise répartition des responsabilités | Mauvaise définition des postes et compétences existants | Une baisse de motivation et de productivité au sein de l’organisation | 4 | 5 | 20 |
|  | Élaboration du budget Prévisionnel | Budget sous-évalué ou surévalué | Système d'information non fiable | Non atteinte des objectifs | 3 | 5 | 15 |
|  | Élaborer, suivre et analyser les indicateurs de pilotage | Indicateurs non pertinents | Mauvaise définition des objectifs | Une baisse de motivation | 5 | 5 | 25 |
|  | Assurer le suivi budgétaire | Risque de dépassement du budget établi | Suivi irrégulier du budget | Non atteinte des objectifs | 2 | 4 | 8 |
| Achat et Approvisionnement | Identifier et anticiper le besoin du personnel | Besoin non identifié | Manque de communication | Perte financière | 3 | 5 | 15 |
|  |  | Sur ou sous-évaluer le besoin | Système d'information non fiable |  | 3 | 5 | 15 |
|  | Élaborer des cahiers des charges techniques et administratifs exprimant les besoins de l'entreprise | Mauvaise définition ou incomplète des exigences | Personnel insuffisamment compétents ou qualifiés | Offre non conforme au besoin réel | 3 | 4 | 12 |
|  | Publication de l'appel d'offre | Réduction du délai de publicité et de dépôt des offres | Manque de règles et de procédures formalisées | Réception d'un nombre limité des offres | 2 | 5 | 10 |
|  | Dépouillement des offres | Non maîtrise du CDC par les membres de la commission de dépouillement | Manque de communication | Retard | 2 | 3 | 6 |
|  | Sélectionner le(les) fournisseurs | Absence ou mauvaise définition des critères de présélection des fournisseurs | Système d'information non fiable | non sélection des fournisseurs offrant le meilleur ratio qualité/prix | 1 | 4 | 4 |
|  | passation des commandes | Commande d'un bien non-conforme au besoin exprimé | Manque de contrôle des Bons de commande | Perte financière | 2 | 5 | 10 |
|  |  | Passation tardive des bons de commande | Pas de suivi des commandes | Rupture du stock | 2 | 5 | 10 |
|  | Réceptionner et contrôler l’achat | Réception non-conforme à la commande | Manque de contrôle des produits | Rupture du stock | 1 | 5 | 5 |
|  |  | les produits livrés sont défectueux |  | Risque de litige avec le fournisseur, perte de sa clientèle, mauvaise image de l’entreprise | 2 | 3 | 6 |
|  |  | Non réception ou réception incomplète (partielle ou tardive) de la commande | Pas de suivi des commandes | Rupture du stock | 2 | 5 | 10 |
|  |  | le PV ne soit pas visé par le fournisseur après vérification | Non-respect des dispositifs de réception préétablis | Manque de justificatifs de livraison commande en cas de litige | 1 | 3 | 3 |
|  | Facturation | Retard dans l’établissement des factures | Un long circuit d’approbation des factures Manque de Contrôle | Retard dans les mises à jour comptables et retard de paiement Conflits avec les fournisseurs | 4 | 3 | 12 |
|  | Gestion du stock | Erreur d’estimation du stock min stock max par article | Système d'information non fiable | Rupture du stock | 5 | 5 | 25 |
|  |  | Stock erroné | Suivi irrégulière du stock physique | Information non fiable | 2 | 5 | 10 |
|  |  | Sur stockage | Mauvaise estimation du besoin | Perte financière/Dégradation qualité des produits stockés | 5 | 5 | 25 |
|  |  | Sous-stockage | Mauvaise estimation du besoin | Rupture de stock | 5 | 5 | 25 |

2.3.1.6 Mise en place d’un plan d’action face aux risques processus

Le tableau 15 présente une proposition d’un plan d’action face aux risques processus :

Tableau 15: Plan d'action du risque processus

| Défaillance | Cause | Actions | Responsable | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostic retardé | Rendez-vous manqués et un long délai d’attente | Adopter une solution de prise de rendez-vous en ligne pour simplifier le processus. |  |  |
| Code d'appareillage erroné | Patient est examiné par un technicien non polyvalent | Faire participer l’ensemble des techniciens prescripteurs aux consultations |  |  |
|  | désynchronisation du diagnostic et du prescription | Planifier en accord avec les hôpitaux des consultations multidisciplinaire |  |  |
| Retard dans l’établissement des devis | Absence de règles et de procédures formalisées | Déterminer de règles et de procédures formalisées et communiquer celles-ci à tous les acteurs concernés Définir les responsabilités |  |  |
| Patient mal accueilli | Absence de règles et de procédures formalisées | Déterminer de règles et de procédures formalisées et communiquer celles-ci à tous les acteurs concernés Définir les responsabilités |  |  |
|  | Manque de communication entre agent d'accueil et patient | Accueillir patient et sa famille par une formule de politesse et sourire afin de créer une relation de confiance. Être à l'écoute du patient et/ou de ses proches et leur apporter des réponses selon ses compétences. |  |  |
| Perte des documents | Absence de règles et de procédures de classement | Déterminer de règles et de procédures formalisées et communiquer celles-ci à tous les acteurs concernés Définir les responsabilités |  |  |
| Dépassement des délais | Rupture des stocks | Constituer un stock de sécurité Mettre en place des indicateurs pour vérifier la bonne gestion des stocks |  |  |
| Mauvais acheminement de la matière première lors de fabrication | Absence de gestion des matières premières au niveau des ateliers | Contrôler la traçabilité des matières premières dans les atelier Mettre en place des indicateurs pour vérifier la bonne gestion MP |  |  |
| Rupture de production | Manque d'outillages personnels et collectifs | Identifier et acquérir l’outillage nécessaire |  |  |
|  | Panne répétitives des machines | Confier des travaux de maintenance complexe à une entreprise tiers Renouveler les équipements amorties |  |  |
|  | rupture des stocks | Constituer un stock de sécurité Mettre en place des indicateurs pour vérifier la bonne gestion des stocks |  |  |
| Gaspillage MP | Absence de gestion des matières premières au niveau des ateliers | Contrôler la traçabilité des matières premières dans les ateliers Mettre en place des indicateurs pour vérifier la bonne gestion MP |  |  |
| Appareillage fini non conforme | Manque de contrôle au niveau de différentes étapes de production | Déterminer de règles et de procédures formalisées de contrôle et communiquer celles-ci à tous les acteurs concernés Désigner des responsables pour le contrôle |  |  |
| Mauvaise définition des postes et compétences existants | Manque de communication | Mettre en place un plan de communication Redéfinir les postes et compétences Réorganiser le CAO |  |  |
| Mauvais choix des critères de sélection | Mauvaise définition des postes existants | Choisir les critères de sélection en prenant en compte les modifications au niveau la définition des postes |  |  |
| Défaut de suivi des compétences clés | compétences clés non identifiés | Identifier les compétences clés Impliquer ces compétences dans la prise de décision |  |  |
| Évaluation subjectif du personnel | Critères d'évaluation qualitative | Aligner les critères d'évaluation aux objectifs et valeurs du CAO |  |  |
| Manque de mobilité interne | Résistance des responsables hiérarchique à la mobilité interne | Mettre en place une politique de gestion des talents basée sur la mobilité et le développement des carrières |  |  |
| Non-respect de l’intervention planifiée | Manque d’effective maintenance | Confier les travaux de maintenance complexe à une entreprise tierce |  |  |
| Panne répétitif | Équipement amortie | Identifier continuellement les équipements arrivant en fin de vie Renouveler les équipements amorties |  |  |
| Perte dossier technique | Absence procédure et règles de classement | Déterminer de règles et de procédures formalisées et communiquer celles-ci à tous les acteurs concernés Définir les responsabilités |  |  |
| Temps d’intervention élevé | Manque de compétence | Former et développer les compétences Confier les travaux de maintenance complexe à une entreprise tiers |  |  |
| Insuffisance d’audits | Auditeurs insuffisamment compétant ou qualifiés | Former et développer les compétences |  |  |
| Inefficacité des procédures adoptée | Insuffisance des formations | Former et développer les compétences |  |  |
| Manque de règles et de procédures formalisées |  | Déterminer des règles et de procédures formalisées et communiquer celles-ci à tous les acteurs concernés Désigner des responsables pour le contrôle (Annexe 1) |  |  |
| Mauvaise définition des objectifs par la direction | Absence d'une stratégie claire | Réaliser une analyse de l’environnement interne et externe Transmettre cette analyse à la direction générale afin de définir une stratégie pertinente |  |  |
| Mauvaise répartition des responsabilités | Mauvaise définition des postes et compétences existants | Réorganiser le centre et réaffecter le personnel selon la nouvelle définition des postes |  |  |
| Budget sous-évalué ou surévalué | Système d'information non fiable | Tester et corriger les défauts jusqu’à ce que le niveau de fiabilité soit acceptable |  |  |
| Indicateurs non pertinents | Mauvaise définition des objectifs | Aligner les indicateurs aux objectifs fixés |  |  |
| Besoin non identifié | Manque de communication | Mettre en place une procédure standardisée permettant la circulation de l’information, |  |  |
| Sur ou sous-évaluer le besoin | Système d'information non fiable | Tester et corriger les défauts jusqu’à ce que le niveau de fiabilité soit acceptable |  |  |
| Mauvaise définition ou incomplète des exigences | Personnel insuffisamment compétents ou qualifiés | Former et développer les compétences |  |  |
| Réduction du délai de publicité et de dépôt des offres | Manque de règles et de procédures formalisées | Déterminer des règles et de procédures formalisées et communiquer celles-ci à tous les acteurs concernés Désigner des responsables pour le contrôle |  |  |
| Commande d'un bien non-conforme au besoin exprimé | Manque de contrôle des Bons de commande | Assurer le contrôle de chaque bon de commande |  |  |
| Passation tardive des bons de commande | Pas de suivi des commandes | Assurer le suivi des commandes |  |  |
| Non réception ou réception incomplète (partielle ou tardive) de la commande | Pas de suivi des commandes | Assurer le suivi des commandes |  |  |
| Retard dans l’établissement des factures | un long circuit d’approbation des factures /Manque de Contrôle | Simplifier la procédure de l’établissement des factures |  |  |
| Erreur d’estimation du stock min stock max par article | Système d'information non fiable | recalculer les valeurs des stocks min et max après la validation des données du SI |  |  |
| Stock erroné | Suivi irrégulière du stock physique | Inventaires physiques réguliers et exhaustifs des lieux de stockage |  |  |
| Sur stockage | Mauvaise estimation du besoin | Estimer le besoin après validation du SI |  |  |
| Sous-stockage | Mauvaise estimation du besoin |  |  |  |

2.3.2Analyse des risques liés à l’environnement

2.3.2.1 déroulements de l’étude

L’analyse environnementale s’est déroulée en 4 étapes :

- Identification des aspects et impacts environnementaux

Dans un premier temps, les activités qui sont susceptibles d’interagir avec l’environnement ont été sélectionnées. Les aspects environnementaux ont été identifiés. A chaque aspect ainsi identifié, les impacts environnementaux adéquats ont été déterminés.

- Choix des critères et barème d’évaluation des aspects environnementaux

Les critères d’évaluation retenus sont la fréquence et la gravité.

Le score global de risque environnemental de chaque aspect a été calculé par le produit des notes relatives à chaque critère d’évaluation.

- Identification des aspects environnementaux significatifs

Nous avons choisi uniquement les aspects de criticité modérée, nette forte ou majeure correspondant à des aspects environnementaux significatifs.

- Plan d’action

Chacun de ces AES a fait l’objet d’un plan d’action à mettre en place afin de le rendre mineur.

2.3.2.2 Échelles de cotation

Tableau 16: Echelle de vraisemblance/fréquence

| Occurrence | Cotation d’occurrence |
| --- | --- |
| Très fréquent, en continu ou au moins une fois par jour | 5 |
| Fréquent, au moins une fois par semaine | 4 |
| Possible au moins une fois par mois | 3 |
| Occasionnel, au moins une fois par an | 2 |
| Extrêmement rare, moins d'une fois par 5 ans | 1 |

Tableau 17: Échelle de cotation de la gravité de l’impact- Analyse environnementale

| Effet sur l’environnement | Cotation de gravité |
| --- | --- |
| Effet très grave : Impact extérieur majeur et irréversible sur l’environnement | 5 |
| Effet grave : Impact sur le site important ou extérieur limité : substances susceptibles d’avoir des effets néfastes réversibles et à long terme pour l’environnement | 4 |
| Effet moyen : Impact sur le site limité : substances susceptibles d’avoir des effets néfastes réversibles et à court terme pour l’environnement | 3 |
| Faible : Impact sur le site négligeable et réversible sur l’environnement | 2 |
| Sans effet sur l’environnement | 1 |

Tableau 18: Échelle de criticité

| Fréquence | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Gravité |
|  | Criticité faible : actions facultatives |
|  | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Criticité forte : actions à planifier en priorité |
|  | Criticité majeure : actions Immédiates |

2.3.2.3 Identification et évaluation des aspects et impacts environnementaux

Le tableau 19 présente les résultats de l’analyse des impacts environnementaux :

Tableau 19: analyse des impacts environnementaux

| Activité/service | Aspects | Impacts environnementaux associé | Domaine concerné | F | G | C | Significativité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infirmerie | Déchets pharmaceutiques | Pollution du sol | Déchets | 2 | 3 | 6 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
| Salle d'eau | Consommation électrique | Epuisement des ressources naturelles | Energie | 4 | 3 | 12 | Criticité forte : actions à planifier en priorité |
|  | Fuite d'eau | Epuisement des ressources naturelles | Eau | 3 | 2 | 6 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Lavabos bouchés | eaux usées | Eau | 3 | 2 | 6 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Consommation de l'eau | Epuisement des ressources naturelles | Eau | 4 | 4 | 16 | Criticité majeure : actions Immédiates |
| Moulage | Pansements usés, Jersey contaminé, gants, lame de bistouri | Pollution du sol | Déchets | 4 | 3 | 12 | Criticité forte : actions à planifier en priorité |
|  | Consommation plâtre en poudre et bandes plâtrées | Epuisement des ressources naturelles | Ressources | 5 | 4 | 20 | Criticité majeure : actions Immédiates |
|  | Dépôt de poussières au sol et dans les canalisations d'eaux | Pollution du sol eaux usées | Déchets/Eau | 4 | 5 | 20 | Criticité majeure : actions Immédiates |
|  | Dégagement des poussières | Pollution de l'air | Air | 3 | 5 | 15 | Criticité majeure : actions Immédiates |
|  | Consommation de l'eau | Epuisement des ressources naturelles | Eau | 3 | 4 | 12 | Criticité forte : actions à planifier en priorité |
| Thermoformage | Consommation électrique | Epuisement des ressources naturelles | Energie | 5 | 4 | 20 | Criticité majeure : actions Immédiates |
|  | Consommation des Plaques en plastiques | Epuisement des ressources naturelles | Ressources | 5 | 3 | 15 | Criticité majeure : actions Immédiates |
| Coulage | Consommation électrique | Epuisement des ressources naturelles | Energie | 5 | 3 | 15 | Criticité majeure : actions Immédiates |
|  | Dégagement gaz toxique | Pollution de l'air | Air | 4 | 5 | 20 | Criticité majeure : actions Immédiates |
|  | Consommation produits chimiques | Epuisement des ressources naturelles | Ressources | 5 | 3 | 15 | Criticité majeure : actions Immédiates |
| Fabrication | Consommation des matières premières (MP) | Epuisement des ressources naturelles | Ressources | 5 | 3 | 15 | Criticité majeure : actions Immédiates |
|  | Consommation électrique pour machines | Epuisement des ressources naturelles | Energie | 3 | 3 | 9 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Dégagement gaz toxique | Pollution de l'air | Air | 2 | 4 | 8 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Emission de bruit | Dérangement personnel et des voisins | bruit | 2 | 3 | 6 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | MP refusées, PF refusés | Pollution du sol | Déchets | 1 | 4 | 4 | Criticité faible : actions facultatives |
|  | Rejet de poussières de bois et Plastiques, | Pollution de l'air | Air | 2 | 4 | 8 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Incendie | Pollution de l'air Pollution du sol | Risque industrielle | 1 | 5 | 5 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Explosion | dégâts humains et matériels | Risque industrielle | 1 | 5 | 5 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Chauffage/climatisation électrique, Eclairage | Consommation de ressources, production de CO2 | RESSOURCES / Air | 5 | 3 | 15 | Criticité majeure : actions Immédiates |
|  | Déchets Métallique, plastiques, papiers | Pollution du sol | Déchets | 2 | 3 | 6 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
| Gestion Park automobile | Fuite d'huile ou de carburant | Pollution du sol | Sol | 1 | 3 | 3 | Criticité faible : actions facultatives |
|  | Consommation de carburant | Pollution de l'air Emission de CO2 | Air | 5 | 3 | 15 | Criticité majeure : actions Immédiates |
|  | Circulation de véhicule diesel | Emission de CO2, Pollution | AIR | 5 | 3 | 15 | Criticité majeure : actions Immédiates |
|  | Circulation de véhicule diesel | Gêne des riverains | BRUIT | 5 | 3 | 15 | Criticité majeure : actions Immédiates |
| Maintenance | Tubes et néons, déchets électroniques et électriques, déchets métallique, | Pollution du sol | Déchets | 3 | 3 | 9 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Fuite d'huile | Pollution | SOL | 1 | 3 | 3 | Criticité faible : actions facultatives |
|  | Déversement accidentel d'un produit | Pollution, incendie | SOL | 1 | 3 | 3 | Criticité faible : actions facultatives |
| Magasin | Chauffage/climatisation électrique, Eclairage | Consommation de ressources, production de CO2 | RESSOURCES / DECHETS | 4 | 3 | 12 | Criticité forte : actions à planifier en priorité |
|  | Réception des commandes : Palettes du bois et du plastique, carton, plastique, papier | Production de déchets d'emballages, palettes… | RESSOURCES / DECHETS | 3 | 2 | 6 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Matières Premières périmées | Pollution du sol | Déchets | 2 | 3 | 6 | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Déversement accidentel d'un produit | Pollution, incendie | SOL | 1 | 4 | 4 | Criticité faible : actions facultatives |
| Administration | Chauffage/climatisation électrique, Eclairage | Consommation de ressources, production de CO2 | RESSOURCES / DECHETS | 4 | 3 | 12 | Criticité forte : actions à planifier en priorité |
|  | Utilisation de papier, matériel informatique, consommables pour l'impression | Production de déchets papiers, cartouches d'impression, consommation de ressources naturelles | RESSOURCES / DECHETS | 4 | 3 | 12 | Criticité forte : actions à planifier en priorité |

2.3.2.4 Mise en place d’un plan d’action face aux aspects environnementaux significatifs

Le tableau 20 présente une proposition d’un plan d’action face aux AES :

Tableau 20: Plan d'action face aux aspects environnementaux significatifs

| Activité/service | Aspects | Plan d'action | Responsable | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infirmerie | Déchets pharmaceutiques | Chercher des organismes agrées pour la collecte et le traitement de déchet |  |  |
| Salle d'eau | Consommation électrique | Compagne de sensibilisation pour tout le personnel pour la maîtrise de la consommation électrique Installer un chauffe-eau solaire |  |  |
|  | Fuite d'eau | Remplacer et rénover les réseaux et équipements sanitaires |  |  |
|  | Lavabos bouchés | Contrôler et entretenir régulièrement les équipements sanitaires |  |  |
|  | Consommation de l'eau | Sensibiliser le personnel pour la maîtrise de la consommation d'eau Equiper les robinets de réducteurs de débit Installer des mitigeurs thermostatiques pour régler la température de l’eau |  |  |
| Moulage | Pansements usés, Jersey contaminé, gants, lame de bistouri | Chercher des organismes agrées pour la collecte et le traitement de déchet |  |  |
|  | Consommation plâtre en poudre et bandes plâtrées | Améliorer la gestion de la production et optimiser le fonctionnement pour réduire le gaspillage de matières. Informez les employés sur les règlements qui doivent être respectés, notamment sur le plan de la gestion des matières dangereuses. Sensibiliser les employés et faire le suivi des objectifs fixés en ce qui concerne la réduction des matières résiduelles. |  |  |
|  | Dépôt de poussières au sol et dans les canalisations d'eaux | Diffuser et implanter les outils et bonnes pratiques au sein des techniciens sur la prévention et la gestion des déchets. Chercher des organismes agrées pour la collecte et le traitement de déchet Mettre en place une station d’épuration d'eaux usées |  |  |
|  | Dégagement des poussières | Modifier le processus pour minimiser les émissions directes ou les rendre moins nocives, Réduire les consommations en entretenant plus régulièrement les installations |  |  |
|  | Consommation de l'eau | Étudier les possibilités techniques d’installer une citerne à eau de pluie pour l'activité de moulage |  |  |
| Thermoformage | Consommation électrique | Compagne de sensibilisation pour tout le personnel pour la maîtrise de la consommation électrique. Identifier continuellement les équipements arrivant en fin de vie Renouveler les équipements amortis. |  |  |
|  | Consommation des Plaques en plastiques | Améliorer la gestion de la production et optimiser le fonctionnement pour réduire le gaspillage de matières. Informez les employés sur les règlements qui doivent être respectés, notamment sur le plan de la gestion des matières dangereuses. Sensibiliser les employés et faire le suivi des objectifs fixés en ce qui concerne la réduction des matières résiduelles. |  |  |
| Coulage | Consommation électrique | Compagne de sensibilisation pour tout le personnel pour la maîtrise de la consommation électrique. Identifier continuellement les équipements arrivant en fin de vie. Renouveler les équipements amortis |  |  |
|  | Dégagement gaz toxique | Modifier le processus pour minimiser les émissions directes ou les rendre moins nocives. Réduire les consommations en entretenant plus régulièrement les installations |  |  |
|  | Consommation produits chimiques | Améliorer la gestion de la production et optimiser le fonctionnement pour réduire le gaspillage de matières. Informez les employés sur les règlements qui doivent être respectés, notamment sur le plan de la gestion des matières dangereuses. Sensibiliser les employés et faire le suivi des objectifs fixés en ce qui concerne la réduction des matières résiduelles. |  |  |
| Fabrication | Consommation des matières premières (MP) | Améliorer la gestion de la production et optimiser le fonctionnement pour réduire le gaspillage de matières. Informez les employés sur les règlements qui doivent être respectés, notamment sur le plan de la gestion des matières dangereuses. Sensibiliser les employés et faire le suivi des objectifs fixés en ce qui concerne la réduction des matières résiduelles. |  |  |
|  | Consommation électrique pour machines | Compagne de sensibilisation pour tout le personnel pour la maîtrise de la consommation électrique. Identifier continuellement les équipements arrivant en fin de vie Renouveler les équipements amorties |  |  |
|  | Dégagement gaz toxique | Modifier le processus pour minimiser les émissions directes ou les rendre moins nocives. Réduire les consommations en entretenant plus régulièrement les installations |  |  |
|  | Emission de bruit | Faire tourner les travailleurs entre des postes bruyants et non bruyants. Revêtir les parois du local - le plafond, mais aussi les murs et les cloisons d'un matériau possédant la propriété d'absorber fortement le son (Traitement acoustique du local) |  |  |
|  | Rejet de poussières de bois et Plastiques, | Raccorder les machines à un système d’aspiration automatique. Contrôler tous les ans l’efficacité du système d'aspiration à la source et mettre à jour le dossier d’installation du système |  |  |
|  | Incendie | Mettre en place un plan d'urgence et d'évacuation |  |  |
|  | Explosion | Confier les travaux de Contrôle technique à une entreprise tierce. Mettre en place un plan d'urgence et d'évacuation |  |  |
|  | Chauffage/climatisation électrique, Eclairage | Utiliser la climatisation de façon optimale. Éteindre la lumière dans les pièces inoccupées. Réduire la consommation des appareils informatiques : paramétrer la veille des ordinateurs, Eteindre complètement les écrans la nuit, préférer les ordinateurs portables qui consomment moins qu’un poste fixe, limiter le nombre d’imprimantes en privilégiant des appareils multifonctions moins nombreux. Sensibiliser l’ensemble de personnel |  |  |
|  | Déchets Métallique, plastiques, papiers | Mettre en place un plan de tri et gestion des déchets interne Commander des poubelles de chaque type de déchets. Formater et sensibiliser personnel |  |  |
| Gestion Park automobile | Consommation de carburant | Choisir des voitures hybrides Etablir un Plan de Déplacement mensuel pour. Réduire le déplacement |  |  |
|  | Circulation de véhicule diesel | Choisir des voitures hybrides Etablir un plan de déplacement mensuel pour. Réduire le déplacement |  |  |
|  | Circulation de véhicule diesel | Choisir des voitures hybrides Etablir un plan de déplacement mensuel pour. Réduire le déplacement |  |  |
| Maintenance | Tubes et néons, déchets électroniques et électriques, déchets métallique, | Mettre en place un plan de tri et gestion des déchets interne Commander des poubelles de chaque type des déchets. Formater et sensibiliser personnel |  |  |
| Magasin | Chauffage/climatisation électrique, Eclairage | Utiliser la climatisation de façon optimale. Éteindre la lumière dans les pièces inoccupées. Réduire la consommation des appareils informatiques : paramétrer la veille des ordinateurs, éteindre complètement les écrans la nuit, préférer les ordinateurs portables qui consomment moins qu’un poste fixe, Limiter le nombre d’imprimantes en privilégiant des appareils multifonctions moins nombreux. Sensibiliser l’ensemble de personnel |  |  |
|  | Réception des commandes : Palettes du bois et du plastique, carton, plastique, papier | Mettre en place un plan de tri et gestion des déchets interne. Commander des poubelles de chaque type des déchets. Former et sensibiliser personnel |  |  |
|  | Matières Premières périmées | Mettre en place un plan de tri et gestion des déchets interne. Commander des poubelles de chaque type des déchets. Former et sensibiliser personnel |  |  |
| Administration | Chauffage/climatisation électrique, Eclairage | Utiliser la climatisation de façon optimale. Éteindre la lumière dans les pièces inoccupées. Réduire la consommation des appareils informatiques : paramétrer la veille des ordinateurs, éteindre complètement les écrans la nuit, préférer les ordinateurs portables qui consomment moins qu’un poste fixe, limiter le nombre d’imprimantes en privilégiant des appareils multifonctions moins nombreux. Sensibiliser l’ensemble de personnel |  |  |
|  | Utilisation de papier, matériel informatique, consommables pour l'impression | Choisir les papiers issus des fournisseurs qui garantissent des papiers recyclés ou à forte performance environnementale. Sensibiliser le personnel. Ne pas imprimer ses e-mails, utiliser le digital plutôt que l’impression papier dans les travaux de bureau, réutiliser le papier utilisé pour faire du brouillon, imprimer en recto-verso, ou encore imprimer deux pages par feuille. Mettre à disposition des poubelles de tri dans les bureaux, |  |  |

2.3.3 Analyse des risques liés à la Sécurité et Santé au Travail

2.3.3.1 déroulements de l’étude

Le point de départ consiste à identifier les risques selon leur type puis les analyser afin d’établir les priorités.

Une fois les risques sont identifiés et priorisés, on a choisi les correctifs et les moyens de prévention à mettre en place. Tout d'abord on a cherché à éliminer le risque à la source. Si ce n’est pas possible, on a suivi le cheminement présenté ci-contre.

Élimination à la source

ex. : conception de l’équipement

Remplacement

ex. : produit ayant une toxicité plus faible

Contrôle technique

ex. : système de ventilation, protecteur sur machine

Sensibilisation

ex. : alarme sonore, signalisation

Mesures administratives

ex. : procédures de travail sécuritaire,

formation des travailleurs

Équipements de

protection individuelle

ex. : gants, lunettes,

mesures pour

assurer l’utilisation

et l’entretien adéquats

EFFICACITÉ

+

-

Figure 11: Cheminements des mesures de prévention des risques (CNESST, 2016)

2.3.3.2 Échelles de cotation

Tableau 21:Echelle de vraisemblance/fréquence

| Cotation | Fonctionnement normal | Fonctionnement Accidentel |
| --- | --- | --- |
| 4 - Fréquent | En continu ou au moins une fois par jour | Événement très probable. S'est déjà produit sur le site ou de nombreuses fois sur d'autres sites |
| 3 - Courant | Au moins une fois par semaine | Événement probable. Ne s'est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais a été observé de façon récurrente sur d'autres sites |
| 2- Rare | Au moins une fois par an | Événement peu probable. Ne s'est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais quelques fois sur d'autres sites |
| 1- Extrêmement rare | Moins d'une fois par an | Événement improbable. Ne s'est jamais produit sur le site et très rarement sur d'autres sites |

Tableau 22: Échelle de cotation de la gravité

| Cotation | Fonctionnement normal | Fonctionnement accidentel |
| --- | --- | --- |
| 4 | Maladie pouvant entraîner des séquelles irréversibles sur la santé | Accident grave ou mortel (interne ou externe), incendie ou explosion susceptible d'entraîner des conséquences externes |
| 3 | Indisponibilité ou maladie entraînant un arrêt de travail | Accident corporel important causant un arrêt de travail supérieur à 7 jours |
| 2 | Indisponibilité légère ou soin extérieur ne nécessitant pas un arrêt de travail | Accident corporel localisé n'entraînant pas un arrêt prolongé supérieur à 7 jours |
| 1 | Peu ou pas d'incidence sur le personnel (gène, premiers soins) | Peu ou pas d'incidence sur l'homme (premiers soins) |

Tableau 23: Echelle de criticité

| Fréquence | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
|  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Gravité |
|  | Criticité faible : actions facultatives |
|  | Criticité modérée : actions non prioritaires ou facultatives |
|  | Criticité forte : actionsàplanifier en priorité |
|  | Criticité majeure : actions Immédiates . |

2.3.3.3Identification et évaluation des risques SST

Le tableau 24 présente le résultat de l’identification et évaluation des risques SST :

Tableau 24: Identification et évaluation des risques SST

| Catégorie de danger | Atelier /Salle/ Activité | Situations Dangereuses | Dommage | Mesures de sécurité existantes | F | G | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risques psychosociaux | CAO | Ambiguïté des rôles | Stress |  | 4 | 4 | 16 |
| RISQUES CHIMIQUES | Atelier PMI Atelier PMS Atelier Podo Orthèse Salle Coulage Atelier Bandage | Manipulation des produits chimiques (Résine, colle forte...) | Irritations cutanées, brûlures | Extincteur Hotte | 3 | 4 | 12 |
|  | Magasin Atelier PMI Atelier PMS Atelier Podo Orthèse Salle Coulage Atelier Bandage | Stockage des produits toxiques | Dégâts matériels (incendie, explosion, corrosion des structures…) | Extincteur | 4 | 4 | 16 |
|  | Salle Coulage Atelier Bandage Atelier PMS | Travail dans un local insuffisamment ventile | des troubles (irritations, maux de tête…), voire des maladies (du sang, du système nerveux, des poumons, du cœur, du foie, des reins, de la peau…) | Néant | 3 | 4 | 12 |
| RISQUES BIOLOGIQUES | Moulage Examen du patient | Travail au contact des patients | Infections cutanées ou pulmonaires | Gants stérile | 2 | 4 | 8 |
| RISQUES LIÉS AUX MACHINES ET AUX ÉQUIPEMENTS | Salle de machine | Maintenir une pièce à proximité des éléments en mouvement de la machine ; découpe de bois sur un banc de scie | Coupures ou brûlures Blessures graves (amputation d’un membre) | Dépoussiéreur collective de machine Lunette de sécurité | 3 | 4 | 12 |
|  | Atelier corset Atelier Bandage | Intervention à l’intérieur du four pour retirer manuellement le plastique | Coincement ou écrasement des doigts ou des mains | Gant anti chaleur | 2 | 4 | 8 |
| RISQUES D'ACCIDENT DE PLAIN-PIED | Atelier Bandage Atelier Sellerie Salle de Rectification | Passage encombré par l'entreposage d'objets divers | Douleurs, entorses ou fractures |  | 2 | 3 | 6 |
|  | Atelier OMI | Sol défectueux ; revêtement dégradé | Douleurs, entorses ou fractures |  | 2 | 3 | 6 |
|  | Moulage | Déplacements sur sol glissant : produit répandu (eau) | Douleurs, entorses ou fractures |  | 2 | 2 | 4 |
| CHUTES TRAVAILLEURS DE HAUTEUR | Magasin Atelier Corset Atelier Bandage | Utilisation échelles ou escabeau pour accéder à des produits situés en hauteur | Douleurs, entorses ou fractures |  | 2 | 3 | 6 |
| RISQUES LIÉS AUX CHUTES D’OBJETS | Atelier Bandage Atelier corset | Stockage des produits finis sur des planches fixés en hauteur | Heurts, écrasement des mains ou des pieds Fractures |  | 1 | 4 | 4 |
|  | Magasin | Stockage sur des étagères | Heurts, écrasement des mains ou des pieds Fractures |  | 1 | 4 | 4 |
|  | Salle de Rectification | Manipulation des moules en plâtre avec un engin de manutention | Heurts, écrasement des mains ou des pieds Fractures |  | 2 | 4 | 8 |
| RISQUES LIÉS À LA CIRCULATION DE VÉHICULES EN ENTREPRISE | Parking | Voies de circulation communes aux véhicules et aux piétons | Traumatismes divers à la suite d’une collision avec un véhicule |  | 1 | 3 | 3 |
|  | Parking | Voie de circulation dangereuse : encombrement | Traumatismes divers à la suite d’une collision avec un véhicule |  | 1 | 3 | 3 |
|  | Parking | Zone de manœuvre dangereuse : manque de visibilité | Traumatismes divers à la suite d’une collision avec un véhicule |  | 1 | 3 | 3 |
| RISQUES LIÉS AUX POSTURES CONTRAIGNANTES | Atelier Sellerie Atelier Podo Orthèse | Posture penchée en avant pour couper le cuir | Inconfort, fatigue et douleur Troubles musculo-squelettiques pouvant affecter les différentes articulations |  | 4 | 3 | 12 |
|  | Salle Moulage | Position accroupie ou avec un genou à terre pour faire le moulage | Inconfort, fatigue et douleur Troubles musculo-squelettiques pouvant affecter les différentes articulations |  | 4 | 3 | 12 |
|  | Atelier Podo orthèse | Travail en position assise toute la journée | Inconfort, fatigue et douleur Troubles musculo-squelettiques pouvant affecter les différentes articulations |  | 4 | 3 | 12 |
|  | Rectification Coulage | Travail en position debout prolongé avec gestes répétitifs | Inconfort, fatigue et douleur Troubles musculo-squelettiques pouvant affecter les différentes articulations |  | 4 | 3 | 12 |
| RISQUES LIÉS AUX PRESSIONS DE CONTACT ET CHOCS | Atelier PMI Atelier OMI Atelier Podo Orthèse | Utilisation d’outils manuels aux bords durs et coupants (p. ex.: ciseau) | Inconfort, fatigue et douleur Troubles musculo-squelettiques (TMS) pouvant affecter les différentes articulations |  | 1 | 3 | 3 |
| RISQUES LIÉS À LA MANUTENTION MANUELLE | Rectification Thermoformage Magasin | Manutention de charges de plus de 15 kg | Inconfort, fatigue et douleur Blessures au dos Troubles musculo-squelettiques (TMS) pouvant affecter les différentes articulations, en particulier les épaules |  | 4 | 3 | 12 |
|  | Rectification Thermoformage Magasin | Prise ou dépôt des charges au niveau du sol ou en hauteur | Inconfort, fatigue et douleur Blessures au dos Troubles musculo-squelettiques (TMS) pouvant affecter les différentes articulations, en particulier les épaules |  | 4 | 3 | 12 |
|  | Rectification Thermoformage | Manutention de charge de masse unitaire élevée et effectuée de façon répétitive | Inconfort, fatigue et douleur Blessures au dos Troubles musculo-squelettiques (TMS) pouvant affecter les différentes articulations, en particulier les épaules |  | 4 | 3 | 12 |
|  | Rectification Thermoformage Magasin | Manutention difficile, contraintes posturales liées à une charge de grande dimension | Inconfort, fatigue et douleur Blessures au dos Troubles musculo-squelettiques (TMS) pouvant affecter les différentes articulations, en particulier les épaules |  | 4 | 3 | 12 |
| RISQUES LIÉS AU BRUIT | Salle de machine Salle de coulage | Travail pendant plusieurs heures à proximité d’une machine qui fait du bruit | Fatigue auditive, stress Surdité |  | 2 | 4 | 8 |
|  | Atelier OMI | Bruit émis de façon continu par les outils |  |  | 4 | 3 | 12 |
| RISQUES LIÉS À L’EXPOSITION AU FROID ET À LA CHALEUR | Chambre Froide | Tâches à l’intérieur de la chambre froide | Refroidissement des extrémités |  | 2 | 4 | 8 |
|  | Atelier Bandage Atelier Corset | Travail à proximité de four | Fatigue, transpiration abondante, malaises Déshydratation, coup de chaleur |  | 4 | 2 | 8 |
| RISQUES LIÉS AUX VIBRATIONS | Atelier Bandage Atelier Corset Atelier Sellerie | Utilisation quotidienne d’un outil vibrant | Douleur, raideur, faiblesse dans les mains ou les bras |  | 4 | 3 | 12 |
| RISQUES ÉLECTRIQUES | Service Accueil | utilisation de multiprise pour brancher tous les appareils électriques | Brûlures Électrisation |  | 1 | 3 | 3 |
| RISQUES LIÉS AU TRAVAIL EN ESPACE CLOS | Chambre Froide | Tâches à effectuer dans une chambre froide | Anoxie en raison du manque d’oxygène Intoxication à la suite de l’inhalation de substances toxiques |  | 2 | 4 | 8 |

2.3.3.4 Mise en place d’un Plan d’action face aux risques SST

Le tableau 25 présente une proposition d’un plan d’action face aux risques SST :

Tableau 25: Plan d'action des risques SST

| Atelier /Salle/ Activité | Situations Dangereuses | Dommage | C | Action | Responsable de suivi | Délai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAO | Ambiguïté des rôles | Stress | 16 | Élaborer une politique en santé et sécurité Présenter la politique à tout le personnel Afficher la politique Préciser les responsabilités en SST pour tous les niveaux de l’organisation Présenter les responsabilités à tous les membres du personnel |  |  |
| Atelier PMI Atelier PMS Atelier Podo Orthèse Salle Coulage Atelier Bandage | Manipulation des produits chimiques (Résine, colle forte...) | Irritations cutanées, brûlures | 12 | Équiper les postes de travail Limiter du nombre de salariés exposés Fournir les ÉPI requis et s’assurer qu’ils sont utilisés Etablir et diffuser des fiches de poste (Annexe 2) |  |  |
| Magasin Atelier PMI Atelier PMS Atelier Podo Orthèse Salle Coulage Atelier Bandage | Stockage des produits toxiques | Dégâts matériels (incendie, explosion, corrosion des structures…) | 16 | Identifier et séparer les produits incompatibles Changer les éléments de construction (mur plafond et sol) de la chambre froide par des éléments résistants au feu Acquérir des armoires anti-feu Limiter des stocks dans l’atelier Acquérir des armoires anti feu Installer d'extincteurs visibles et informer le personnel de leur fonctionnement Informer et former les opérateurs sur: les risques et les mesures de prévention; les consignes de sécurité pour l’utilisation des protections collectives et individuelles ; les règles d’hygiène; les conduites à tenir en cas d’urgence |  |  |
| Salle Coulage Atelier Bandage Atelier PMS | Travail dans un local insuffisamment ventile | des troubles (irritations, maux de tête…), voire des maladies (du sang, du système nerveux, des poumons, du cœur, du foie, des reins, de la peau…) | 12 | Installer une ventilation mécanique résistante à la corrosion et assurant un renouvellement de l'air de 4 à 6 volumes par heure port d’équipements de protection individuelle ventilation et assainissement de l’air |  |  |
| Salle de machine | Maintenir une pièce à proximité des éléments en mouvement de la machine ; découpe de bois sur un banc de scie | Coupures ou brûlures Blessures graves (amputation d’un membre) | 12 | Faire les modifications nécessaires pour rendre les machines conformes à la réglementation et aux recommandations du fabricant (arrêts d’urgence, garde, protecteur, etc.) ou éliminer la machine Former les travailleurs : méthodes de travail, risques à la sécurité, utilisation et entretien des ÉPI Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Atelier Sellerie Atelier Podo Orthèse | Posture penchée en avant pour couper le cuir | Inconfort, fatigue et douleur Troubles musculo-squelettiques pouvant affecter les différentes articulations | 12 | Assurer une rotation des tâches Former les salariés aux gestes et postures Afficher les bonnes pratiques de posture et de manutention ( Annexe 3) |  |  |
| Salle Moulage | Position accroupie ou avec un genou à terre pour faire le moulage | Inconfort, fatigue et douleur Troubles musculo-squelettiques pouvant affecter les différentes articulations | 12 | Former les salariés aux gestes et postures Prévoir des temps de pause Afficher les bonnes pratiques de posture et de manutention |  |  |
| Atelier Podo orthèse | Travail en position assise toute la journée | Inconfort, fatigue et douleur Troubles musculo-squelettiques pouvant affecter les différentes articulations | 12 | Elaborer un programme d’achat d’équipements ergonomique Alterner les postes assis et debout Former les salariés aux gestes et postures Afficher les bonnes pratiques de posture et de manutention |  |  |
| Rectification Coulage | Travail en position debout prolongé avec gestes répétitifs | Inconfort, fatigue et douleur Troubles musculo-squelettiques pouvant affecter les différentes articulations | 12 | Alterner les postes assis et debout Utiliser des banc assis-debout ergonomiques, Former les salariés aux gestes et postures Afficher les bonnes pratiques de posture et de manutention |  |  |
| Rectification Thermoformage Magasin | Manutention de charges de plus de 15 kg | Inconfort, fatigue et douleur Blessures au dos Troubles musculo-squelettiques (TMS) pouvant affecter les différentes articulations, en particulier les épaules | 12 | Supprimer les manutentions inutiles Former les salariés aux risques liés aux manutentions manuelles Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Rectification Thermoformage Magasin | Prise ou dépôt des charges au niveau du sol ou en hauteur | Inconfort, fatigue et douleur Blessures au dos Troubles musculo-squelettiques (TMS) pouvant affecter les différentes articulations, en particulier les épaules | 12 | Supprimer les manutentions inutiles Former les salariés aux risques liés aux manutentions manuelles Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Rectification Thermoformage | Manutention de charge de masse unitaire élevée et effectuée de façon répétitive | Inconfort, fatigue et douleur Blessures au dos Troubles musculo-squelettiques (TMS) pouvant affecter les différentes articulations, en particulier les épaules | 12 | Aménager le poste de travail afin de réaliser les manutentions dans les meilleures conditions de postures Former les salariés aux risques liés aux manutentions manuelles Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Rectification Thermoformage Magasin | Manutention difficile, contraintes posturales liées à une charge de grande dimension | Inconfort, fatigue et douleur Blessures au dos Troubles musculo-squelettiques (TMS) pouvant affecter les différentes articulations, en particulier les épaules | 12 | Mettre à disposition des engins d’aide à la manutention des charges Former les salariés aux risques liés aux manutentions manuelles Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Atelier OMI | Bruit émis de façon continu par les outils |  | 12 | Former les travailleurs : méthodes de travail, risques à la sécurité, utilisation et entretien des ÉPI Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Atelier Bandage Atelier Corset Atelier Sellerie | Utilisation quotidienne d’un outil vibrant | Douleur, raideur, faiblesse dans les mains ou les bras | 12 | Utiliser une cabine isolée pour l'utilisation des outils vibrants Afficher l’information mentionnant que l’équipement, l’outil, la machine ou le procédé émet des vibrations Fournir les ÉPI requis et s’assurer qu’ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Chambre Froide | Tâches à effectuer dans une chambre froide | Anoxie en raison du manque d’oxygène Intoxication à la suite de l’inhalation de substances toxiques | 8 | Installer un système de détection des gaz avant l’entrée en espace clos Fournir les ÉPI requis et s’assurer qu’ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Chambre Froide | Tâches à l’intérieur de la chambre froide | Refroidissement des extrémités | 8 | Fournir une tenue vestimentaire appropriée |  |  |
| Atelier Bandage Atelier Corset | Travail à proximité de four | Fatigue, transpiration abondante, malaises Déshydratation, coup de chaleur | 8 | Réduire l’apport de chaleur par l'installation des ventilateurs Réduire le temps d’exposition en organisant les tâches de thermoformage Former les travailleurs : méthodes de travail, risques à la sécurité, utilisation et entretien des ÉPI Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Salle de machine Salle de coulage | Travail pendant plusieurs heures à proximité d’une machine qui fait du bruit | Fatigue auditive, stress Surdité | 8 | Revêtir les parois de la salle de machine par des élément de construction ayant les caractéristiques d'absorber fortement le son, Former les travailleurs : méthodes de travail, risques à la sécurité, utilisation et entretien des ÉPI Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Salle de Rectification | Manipulation des moules en plâtre avec un engin de manutention | Heurts, écrasement des mains ou des pieds Fractures | 8 | Limiter l'accès à la salle de rectification Former er ’informer les salariés sur le risque de chutes d’objet de hauteur Fournir les ÉPI requis et s’assurer qu’ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Atelier corset Atelier Bandage | Intervention à l’intérieur du four pour retirer manuellement le plastique | Coincement ou écrasement des doigts ou des mains | 8 | Concevoir un dispositif mobile permettant de retirer le plastique de l'intérieur de four Former les travailleurs : méthodes de travail, risques à la sécurité, utilisation et entretien des ÉPI Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Moulage Examen du patient | Travail au contact des patients | Infections cutanées ou pulmonaires | 8 | Afficher les procédures à suivre (ex. : lavage des mains obligatoire, démarrer la ventilation avant le début de la tâche) Fournir les ÉPI requis et s’assurer qu’ils sont utilisés Former les travailleurs : méthodes de travail sécuritaires, risques à la santé, règles de biosécurité, utilisation et entretien des ÉPI |  |  |
| Atelier Bandage Atelier Sellerie Salle de Rectification | Passage encombré par l'entreposage d'objets divers | Douleurs, entorses ou fractures | 6 | Éliminer les encombrements au voie de circulation Réorganiser l'implantation des équipement faciliter le déplacement des opérateurs Mettre en place des dispositifs de rangement Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Atelier OMI | Sol défectueux ; revêtement dégradé | Douleurs, entorses ou fractures | 6 | Entretenir les lieux périodiquement Former les travailleurs : méthodes de travail, risques à la sécurité, utilisation et entretien des ÉPI Fournir les ÉPI requis et s'assurer qu'ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Moulage | Déplacements sur sol glissant : produit répandu (eau) | Douleurs, entorses ou fractures | 4 | Mise en place de revêtements antidérapants Nettoyer le sol avec des produits d’entretien ayant des propriétés antidérapantes |  |  |
| Magasin Atelier Corset Atelier Bandage | Utilisation échelles ou escabeau pour accéder a des produits situés en hauteur | Douleurs, entorses ou fractures | 6 | Élaborer et mettre en place une méthode de travail sécuritaire Former er ’informer les salariés sur le risque de chutes de hauteur Fournir les ÉPI requis et s’assurer qu’ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Atelier Bandage Atelier corset | Stockage des produits finis sur des planches fixés en hauteur | Heurts, écrasement des mains ou des pieds Fractures | 4 | Afficher les zones de stockage Sensibiliser du personnel au respect des règles de stockage Fournir les ÉPI requis et s’assurer qu’ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |
| Magasin | Stockage sur des étagères | Heurts, écrasement des mains ou des pieds Fractures | 4 | Limiter l'accès aux zones de stockage Maintenir un éclairage suffisant par le remplacement des ampoules défectueux Fournir les ÉPI requis et s’assurer qu’ils sont utilisés, entretenus et entreposés de façon adéquate |  |  |

2.4 Identification des exigences légales et autres exigence

Tableau 26: Exigences légales et autres exigences

| Application | Référence | Sujet | Articles | Thèmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Environnement | Décret n° 2000- 2339 du 10 octobre 2000 | Liste des déchets dangereux | Annexe I | Liste des déchets dangereux |
|  |  |  | Annexe II | Liste des constituants |
|  |  |  | Annexe III | Liste des caractéristiques de danger |
|  | Décret n° 2008- 2745 du 28 juillet 2008 | conditions et modalités de gestion des déchets | Article 05 | Liste de déchets considérés dangereux dans les activités sanitaires. |
|  |  |  | Article 08 | Conventions écrites de prise en charge des activités de transport, traitement et élimination de déchet avec les entreprises de service autorisées |
|  |  |  | Articles 09, 10, 11, 12,13 | Les opérations de tri, du conditionnement, de la collecte et du stockage des déchets + manuel des procédures de gestion des déchets d'activités sanitaires dangereux |
|  | Loi n° 96-41 du 10 juin 1996 | Déchets et contrôle de leur gestion et de leur élimination | Chapitre IV | De la gestion des déchets et de leur élimination |
|  |  |  | Chapitre V | Dispositions spécifiques aux déchets dangereux (gestion, autorisation, traçabilité,..) |
|  |  |  | Chapitre VII | Des poursuites et pénalités |
|  | Loi n° 2007-34 du 4 juin 2007 | La qualité de l’air | Chapitre III | les mesures de prévention de la pollution de l’air de sources mobiles |
|  | Arrêté du 23/07/2012 | Application de manuel des procédures pour la gestion de déchets des activités sanitaires | Articles 1,2 et 3 | Application de manuel des procédures pour la gestion de déchets des activités sanitaires approuvé et diffusé |
|  | Décret n°84- 1556 du 29- 12-1984 | Bruit nuisances sonore | Article 26 | Portant réglementation des lotissements industriels : Le niveau de bruit de jour par une entreprise ne devra pas dépasser 50 décibels |
|  | Loi n° 95-70 du 17 juillet 1995 | Conservation des eaux et du sol |  | Elle a pour objet la conservation des terres de ces zones en restaurant et protégeant leur sol de toute sorte d'érosion, de dégradation et d'ensablement et la protection de ces ouvrages d'art et infrastructures de l'érosion, de la sédimentation et de toute autre forme de dégradation. |
|  | Norme 14001 :2015 | Systèmes de management environnemental — Exigences et lignes directrices pour son utilisation |  | Spécifie les exigences relatives à un système de management environnemental pouvant être utilisé par un organisme pour améliorer sa performance environnementale |
| Qualité | ISO 13485 | ISO 13485 – Dispositifs médicaux |  | Définit les exigences en matière de système de management de la qualité (SMQ) pour un organisme fournissant des dispositifs médicaux (DM) ou des services associés |
|  | Décret N° 88-1981 du 13 décembre 1988 | Gestion des documents et d’archives |  | Fixe les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques |
|  | Norme ISO 9001 :2015 | Systèmes de management qualité |  | Spécifie les exigences relatives à un système de management qualité |
| SST | Décret N° 68-328 du 22 octobre 1968 | Règles générales d’hygiène |  | Fixant les règles générales d’hygiène et obligeant tout employeur à mettre à la disposition de ses employés l’infrastructure sanitaire et les commodités nécessaires (eau courante, vestiaires, douches,…) pour lui permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles. |
|  | Loi n° 66-27 du 30 avril 1966 | Code de travail |  | Régit l’ensemble des relations entre employeurs et salariés, du début à la fin de la relation de travail. Aussi il fixe les droits et les obligations applicables à tous les salariés. Le code du travail de la Tunisie regroupe l’ensemble des législations relatives au droit du travail tunisien. |
|  | Norme ISO 45001 :2018 | Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail - Exigences et lignes directrices pour leur utilisation |  | Spécifie les exigences pour un SMSST, et donne des lignes directrices pour son utilisation, afin de permettre aux organismes d’avoir des lieux de travail sûrs et sains, par la prévention des risques liés au travail et par l'amélioration de leur performance en SST. |

Conclusion générale

Dans le cadre de mon projet de fin d’études, on a d’abord défini les processus clés ensuite on a identifié les parties intéressées ainsi que leur besoin et attente, puis on a identifié les principaux risques QSE. Ces risques ont fait l’objet d’une évaluation afin d’établir un plan d’action efficace visant à éliminer ou à réduire les conséquences de ces risques à un niveau acceptable par le CAO.

Par ailleurs, les actions proposées doivent faire l’objet d’un suivi pour garantir une amélioration SMQSE.

Finalement, il reste à compléter le présent travail par une analyse de l’environnement externe et interne du CAO à l’aide du modèle SWOT pour identifier les opportunités, menaces, forces et faiblesses.

Annexes

Annexe1

PROCEDURE

AUDITS QUALITE INTERNES

- Objet :

Définir la méthodologie à suivre pour mener des audits qualité internes à fin d’évaluer l’efficacité des processus à atteindre les objectifs prédéfinis.

- Domaine d’application :

Cette procédure répond aux exigences de la norme ISO 9001 (version 2015) et s’applique au système de management de la qualité, aux processus et aux produits du Centre d’appareillage Orthopédique.

- Validation du document :

| Rédacteurs | Vérificateurs | APPROBATEUR | DATE D’APPROBATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsables qualité | Responsables qualité | Administrateur |  |

- Objet de  la dernière mise  à jour :

| Version | Page | Nature des modifications |
| --- | --- | --- |
| 0 | toutes | Création du SMQ |

1. Elaboration du planning

RMQ

3. Préparer la mission d’audit

Auditeurs

8. Instaurer une réunion de clôture

Auditeurs

5. Instaurer une réunion d’ouverture

Auditeurs

6.  Conduire l’audit

Auditeurs

7. Etablir et communiquer le rapport d’audit

Auditeurs

4. Diffuser le programme d’audit

RMQ

Revue de direction

- Constituer l’équipe d’audit

RMQ

Besoin d’amélioration du SMQ

Besoin d’amélioration du SMQ

9. Transmettre le rapport à l’administrateur

RMQ

| Etape | Description | Responsables | Documents d’enregistrements |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaborer le planning des audits en accord avec la direction en spécifiant la fréquence d’audits en réponse des demandes d’amélioration réclamé par l’ensemble du personnel. | RMQ | Planning d’audit Liste des auditeurs |
| 2 | Définir l’équipe d’audit et fournir aux auditeurs tout ce qu’ils ont besoin pour accomplir convenablement leur mission. | RMQ | Documents SMQ |
| 3 | Définir les processus à auditer, les auditeurs, les audités et la date. Etablir les listes de contrôle. | Auditeurs | Programme audit |
| 4 | Diffuser le programme d’audit aux audités à l’avance | RMQ | Programme audit |
| 5 | Réunir les audités et leur définir le but ainsi que la méthode de l’audit. | Auditeurs | Programme audit |
| 6 | Suivre la liste de contrôle et recueillir les preuves tangiblespour mesurer l’efficacité du SMQ et des applications | Auditeurs | Liste de contrôle Rapport d’audit |
| 7 | Communiquer au RMQ, le rapport d’audit dûment signé par l’auditeur et l’audité. | Auditeurs | Rapport d’audit |
| 8 | Réunir de nouveaules audités et leur présenter le résultat d’audit ; faire éventuellement des recommandations | Auditeurs | Rapport d’audit qualité interne |
| 9 | Transmettre le rapport à l’administrateur pour prendre des actions d’amélioration | RMQ | Rapport d’audit qualité interne |

Annexe 2

|  | Notice de Poste | Version : 1 |
| --- | --- | --- |
|  | Atelier : PMS | Date : |
|  | Activité : Coulage | Page : 1/1 |

| Centre d'Appareillage Orthopédique | Service émetteur : Qualité et sécurité | Approbation |
| --- | --- | --- |
| Rédaction et suivi | Vérification |  |
| Nom et Prénom : | Nom et Prénom : | Nom et Prénom : |
| Visa : | Visa : | Visa : |

Equipement de protection individuel

Port obligatoire de : Gant anti acide Masque anti poussière Lunette de protection

Equipement de protection collective

Hotte aspirante Ventilateur

Protection incendie

Extincteur

| Tâches | Risques | Dommage | Moyens d’éviter ces risques |
| --- | --- | --- | --- |
| Avant toute intervention Mettre en marche la hotte aspirante et le ventilateur S’assurer que la machine de dépression fonctionne Découpe du film d’isolation | Risques liés aux pressions de contact et chocs | Douleur, blessure | Porter les moyens de protection |
| Préparation du mélange résine + durcisseur | Risques chimiques | Irritations cutanées, brûlures | Porter les moyens de protection |
| Coulage | Risques chimiques Risques liés aux postures Contraignantes | Irritations cutanées, brûlures Irritations cutanées, brûlures | Porter les moyens de protection Alterner les postes assis et debout |
| Finition de l’emboiture | Risques liés aux pressions de contact et chocs | Douleur, blessure | Porter les moyens de protection |

Pour toute brûlures cutanées

Laver à l’eau 15 minute environ

Annexe 3

Affiche

SOULEVEZ

AVEC VOS JAMBES,

PAS VOTRE DOS

Priorité à la sécurité

References

Afnor. (2018) qualité, risque, environnement.

Boualnger, J.-L. (2011) Sécurisation des architectures industrielles. Paris.

CNESST. (2016) Outil d'identification des risques.

CRAIM. (2004) Les barrières de sécurité et le noeud papillon Conseil pour réduction des accidents industriels majeurs, 2.

FDX50-176. (2005) Outils de management Management des processus. Afnor, 32.

INGRIDD. (2019) Qu'est ce q'un aspect/un impact environnemental? , Ouagadougou Filiale du groupe SAPIENS international.

ISO73. (2009) Management du risque- vocabulaire. Switzerland: International organization for standardization guide

ISO9000. (2015) Systèmes de management de la qualité -- Principes essentiels et vocabulaire. Organisation internationale de normalisation, 4, 53.

ISO9001. (2015) Systèmes de management de la qualité- Exigences. Suisse: Norme internationale.

ISO14001. (2015) Systèmes de management environmental-Exigences et lignes directrices pour son utilisation. Tunsie.

ISO45001. (2018) Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail- Exigences et lignes directrices pour leur utilisation: Afnor.

ISO/CEI. (2014) Aspects liés à la sécurité — Principes directeurs pour les inclure dans les normes. In Guide 51, France.

ISO/FDIS3100. (2009) Management du risque- Principes et lignes directrices: Norme internationale.

Jadid, K., Elkhayat, Y., and Zhao, L. (2015) Management des risques de l'entreprise enlien avec la norme ISO/DIS 9001:2015, pp 35.

Kerebel, P. (2009) Management des risques inclus secteurs Banque et Assurance.

Landy, G. (2006) AMDEC guide pratique.

Leduc, E. (2016) Processus d'apparition d'un dommage et analyse du risque, Académie Lyon.

Mazouni, M.-H. (2008) Pour une mailleure approche du management des risques: de la modélisation ontologique du processus accidentel au système interactif d'aide à la décision. Institut national polytechnique de Lorraine Nancy.

Postel, M. (1946) Techniques de l'ingénieur. https://www.techniques-ingenieur.fr/.

QualitéSanté. (2012) Analyse des causes profondes des évènements indésirables liés aux soins "utiliser l'application Alarm Facile": réseau QualitéSanté.

Serviceducapitalhumain. (2010) Analyse de risques en SST: identification des dangers et analyse de risques, guide de référence, Montréal: Studio de graphisme.

WK-HSQE. Comment déterminer les aspects environnementaux significatifs ? In Le Guide du Responsable HSE, France: Wolters Kluwer